OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu rejestracji czasu pracy – RCP

Wymagania minimalne:

1. Kontroler z zasilaczem i akumulatorem umożliwiający pracę bez zasilania przez min. 12 godzin

2. Kontroler przeznaczony do pracy w systemie sieciowym ( praca w sieci LAN Zamawiającego).

3. Czytnik RCP w obudowie „wandaloodpornej” z min czterema konfigurowalnymi klawiszami funkcyjnymi.

4. Obsługa kodów PIN oraz kart w standardzie EM 125 kHz Unique i MIFARE

5. Zasięg czytnika kart  minimum 7 cm.

6. Wbudowany wyświetlacz LCD.

7. Oprogramowanie z licencją jednostanowiskową do obsługi 50 użytkowników z możliwością dokupienia licencji na większą liczbę użytkowników

8. Przedmiotem postępowania jest również:

a) dostawa 50 kart lub breloków do rejestratora  w standardzie MIFARE do wyboru przez Zamawiającego.

b) szkolenie z obsługi i użytkowania oferowanego urządzenia RCP - 5 osób wybranych przez Zamawiającego

c) szkolenie z konfiguracji oferowanego urządzenia RCP

d) montaż, podłączenie oraz uruchomienie systemu w tym podłączenie do sieci LAN Zamawiającego.

- odległość rejestratora do punktu dostępowego LAN to ok. 30 m; Konieczność przebicia się przez strop a następnie przez 2 ścianki; Przewód w większości umiejscowiony będzie pod sufitem podwieszanym. Umiejscowienie i montaż kabla musi być zgodnie z obowiązującymi normami i praktyką.

- kabel musi być zakończony w patch panelu u Zamawiającego.

9. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty katalogu lub innych materiałów potwierdzających parametry urządzenia oraz instrukcji użytkownika  i instrukcji administratora.

10. Wykonawca w ramach umowy zapewni 24 miesięczne wsparcie techniczne.

11. Termin realizacji – rozpoczęcie prac 30 dni od daty podpisania umowy, oddanie do użytkowania 14 dni od daty udostepnienia Wykonawcy siedziby Zamawiającego.

Pozostałe warunki na których opiera się niniejsze zapytanie ofertowe zawarte są w dołączonym wzorze umowy.

W celu właściwej oceny i wyceny przedmiotu zamówienia zalecana jest wizja lokalna u Zamawiającego.

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie, ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzinie , działając na podstawie art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) zaprasza do złożenia oferty cenowej na: dostawę systemu rejestracji czasu pracy Sprawa nr ZP.ZO.24.2019

W załącznikach znajdują się:

1.            Opis przedmiotu zamówienia

2.            Formularz ofertowy

3.            Wzór umowy.

Ofertę cenową należy złożyć  na załączonym do zaproszenia Formularzu ofertowym i przesłać podpisany przez osobę upoważnioną skan oferty e-mailem na adres przetargi@loro.pl lub  dostarczyć do siedziby Zamawiającego do dnia 5.06.2019 r.  do godz. 10:00. na adres:

Lubuskie Centrum Ortopedii

im. Dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o.

ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Sekretariat Zarządu - 1 piętro

z dopiskiem: ”Oferta na dostawę systemu RCP”

Kontakt:  Dział zamówień publicznych, e-mail: przetargi@loro.pl