Opis przedmiotu zamówienia:

Wymagania minimalne dla poszczególnych zadań:

Zadanie 1 – Urządzenie do ogrzewania płynów i krwi – 1 szt.

- urządzenie nie wymaga stosowania wymiennych profili grzewczych

- profil grzewczy umieszczony wewnątrz urządzenia ma  pozwolić na osiągnięcie temperatury od 28oC do 41oC (+/- 1oC)

-możliwość mocowania na stojaku kroplówki

-możliwość wykorzystania zasilania bateryjnego ( pojemność baterii-7,2 V/500 mAh)

-wyposażony w duży i czytelny wyświetlacz LED podający aktualną temperaturę ogrzewania

-kompatybilny z drenami 3,5-4,8 mm

-wydajność urządzenia – 15 ml/min.

Zadanie 2 –Cieplarka do płynów infuzyjnych – 1 szt.

- pojemność  30 l

- przeznaczona do ogrzewania płynów infuzyjnych, irygacyjnych, odczynników kontrastowych oraz akcesoriów medycznych

- zakres temperatury do  42oC

-waga urządzenia 18 kg (+/- 3 kg)

Zadanie 3 – Kardiomonitor – 1 szt.

- monitor stacjonarno-przenośny

- kolorowy ekran LCD 12.1” z podświetleniem LED, 120 –godzinne trendy, alarmy, karta sieci

-monitorowanie parametrów: EKG/Resp/ST/Arytmia/NIPC/Sp02/2xTemp.

-wyposażony w przewód z  gniazdami 3 lub 5 końcówek, komplet 5 końcówek  z klipsami, czujnik Sp02 na palec, przewód połączeniowy do czujników Sp02, mankiet średni dla dorosłych, rura połączeniowa do mankietu, akumulator (2,6Ah)

- wielorazowy czujnik temperatury powierzchniowej dla dorosłych

- statyw na kółkach z półką do montażu monitora, koszyk na akcesoria