Załącznik nr 2 do umowy nr ……………

Z A P R O S Z E N I E  D O   S K Ł A D A N I A   O F E R T

Niniejsze postępowanie realizowane jest zgodnie z Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) w trybie art.4 pkt 8 w oparciu o art 6a., nr sprawy ZP.ZO.52.2017.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń lub narzędzi o parametrach minimalnych wg zestawienia w tabeli poniżej, przeszkolenie personelu Zamawiającego oraz wykonywanie okresowych przeglądów w okresie 24 miesięcznej gwarancji, na zasadach określonych w załączonym do zaproszenia projekcie umowy.

Przedmiot zamówienia:

1. Elektrokardiograf – 1 szt.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| 1. | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG |
| 2. | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń |
| 3. | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51 |
| 4. | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach |
| 5. | Klawiatura alfanumeryczna |
| 6. | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu |
| 7. | Detekcja stymulatora serca |
| 8. | Wbudowany ekran graficzny kolorowy min 5,7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG |
| 9. | Pamięć wewnętrzna minimum 300 badań |
| 10. | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm |
| 11. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu . |
| 12. | Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s |
| 13. | Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV |
| 14. | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz |
| 15. | Filtr zakłóceń mięśniowych 25 Hz |
| 16. | Filtr zakłóceń mięśniowych 35 Hz |
| 17. | Filtr linii izoelektrycznej |
| 18. | Interfejs komunikacyjny 2 x USB |
| 19. | Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał |
| 20. | Przetwornik AC 24 bit |
| 21. | Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku |
| 22. | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) |
| 23. | Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 |
| 24 | Waga max 1,8 kg (z wyposażeniem) |
| 25. | Po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli |

| Lp. | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| 1 | Aparat zasilany ciekłym azotem |
| 2 | Zbiornik o pojemności min 30 litów 2szt |
| 3 | Gotowe programy terapeutyczne |
| 4 | Temp strumienia gazu ok 160 stopni |
| 5 | Sygnał dźwiękowy co 30 s |
| 6 | Zabezpieczenie przed uszkodzeniem grzałki |
| 7 | Regulowany stopień nadmuchu |
| 8 | Ciekłokrystaliczny wyświetlacz |
| 9 | Tuba do odkładania grzałki w czasie uzupełniania azotu |

2. Aparat do krioterapii parami ciekłego azotu. – 1 szt.

3. Wanna do masażu kończyn dolnych i kręgosłupa – 1 szt.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| 1 | OBUDOWA I KORPUS WANNY Wanna ma posiadać konstrukcję samonośną, obudowa ma być wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym |
| 2 | Termomieszalnik ułatwiające uzyskanie odpowiedniej temp. |
| 3 | Zawór regulujący stopień napowietrzenia wody |
| 4 | Bezwylewkowy system napełniania |
| 5 | Prysznic ręczny |
| 6 | Elektroniczny dotykowy panel sterowania umożliwiający: - włączenie/wyłączenie urządzenia, - zabezpieczenie przed pracą na sucho, - ustawienie czasu zabiegu, - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu. |
| 7 | Dwa poziomy napełniania: 80 litrów +/- 10% 210 litrów +/- 10% |
| 8 | Stopień ułatwiający wchodzenie |
| 9 | Półautomatyczny odpływ |
| 10 | Zasysanie sitkiem filtrującym |

4. Wanna do masażu wirowego kończyn górnych – 1 szt.

| Lp. | Opis wymaganych parametrów minimalnych |
| --- | --- |
| 1 | OBUDOWA I KORPUS WANNY Wanna ma posiadać konstrukcję samonośną, obudowa ma być wykonana z tworzywa sztucznego wzmacnianego włóknem szklanym |
| 2 | Termomieszalnik ułatwiające uzyskanie odpowiedniej temp. |
| 3 | Zawór regulujący stopień napowietrzenia wody |
| 4 | Bezwylewkowy system napełniania |
| 5 | Prysznic ręczny |
| 6 | Elektroniczny dotykowy panel sterowania umożliwiający: - włączenie/wyłączenie urządzenia, - zabezpieczenie przed pracą na sucho, - ustawienie czasu zabiegu, - automatyczne wyłączenie urządzenia po skończeniu czasu zabiegu. |
| 7 | Nowoczesny wygląd |
| 8 | Krzesło regulowane do wanny |
| 9 | Zasilanie 230V/ 50 Hz |

5. Defibrylator  - 1 kpl.

Opis wymaganych parametrów minimalnych:

Defibrylator dwufazowy Man/AED/kardiowersja/ rejestrator/akumulator Li-ion 1 szt.

Łyżki do defibrylacji zewnętrznej/ jednorazowe elektrody do defibrylacji/ stymulacji dla dorosłych; przewód połączeniowy do elektrod jedn./ przewód EKG 3/5-odpr./ Komplet 5 końcówek EKG z klipami/ papier rej. 3 rolki, waga max 6 kg.

6. System noży do usuwania panewek stawu biodrowego z centralizerem - 1 kpl.

Opis wymaganych parametrów minimalnych:

System noży pozwalających na atraumatyczne usuwanie panewek założonych wcześniej endoprotez biodra, w dwóch długościach dla każdego rozmiaru. Noże maja być wyposażone w prowadnice pozwalające na operowane jak najbliżej elementu panewki z oszczędzeniem jak największej ilości łoża kostnego miednicy. Prowadnice muszą być modularne i posiadać możliwość użycia w panewkach lub ich wkładach, o średnicy głów 28 i 32 . Noże mają umożliwiać usuwanie panewek o średnicy od 52mm do 60 mm ze skokiem co 2mm..

Wszystkie rozmiary noży znajdują się w zestawie w dwóch długościach; właściwe uzupełnienie zużytych ostrzy następuję najpóźniej w ciągu 2 tygodni od momentu wysłania zużycia przez LCO Sp.z o o.;. wykonawca zapewnia w zestawie możliwość dokupienia w późniejszym czasie noży w innych rozmiarach <52 i >60 na specjalne zamówienie oraz możliwość  użycia noży z prowadnicą z głową 36mm.

Kryteria oceny ofert 100% cena.

Zamawiający wymaga załączenia karty katalogowej produktu potwierdzającej wymagane parametry minimalne.

Ofertę należy złożyć na załączonym do zapytania formularzu ofertowym do dnia 26.10.2017 r. do godziny 10:00 w sekretariacie Zamawiającego lub zeskanowaną i podpisaną ofertę przesłać pocztą e-mail na adres przetargi@loro.pl.

Zamawiający dopuszcza unieważnienie postępowania bez podania przyczyny.