Opis przedmiotu zamówienia:

Wymagania minimalne dla poszczególnych zadań:

Zadanie 1 – Urządzenie do ogrzewania płynów i krwi – 1 szt.

- urządzenie nie wymaga stosowania wymiennych profili grzewczych

- profil grzewczy umieszczony wewnątrz urządzenia ma  pozwolić na osiągnięcie temperatury od 28oC do 41oC (+/- 1oC)

-możliwość mocowania na stojaku kroplówki

-możliwość wykorzystania zasilania bateryjnego ( pojemność baterii-7,2 V/500 mAh)

-wyposażony w duży i czytelny wyświetlacz LED podający aktualną temperaturę ogrzewania

-kompatybilny z drenami 3,5-4,8 mm

-wydajność urządzenia – 15 ml/min.

Zadanie 2 –Cieplarka do płynów infuzyjnych – 1 szt.

- pojemność  30 l

- przeznaczona do ogrzewania płynów infuzyjnych, irygacyjnych, odczynników kontrastowych oraz akcesoriów medycznych

- zakres temperatury do  42oC

-waga urządzenia 18 kg (+/- 3 kg)