prawa: ZP.PN.9.2020

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. : Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) o wartości zamówienia poniżej 5 350 000,00 euro pod nazwą:

Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na 1 piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto.

Zatwierdzam:

……………………………………………….

(data i podpis kierownika Zamawiającego)

- NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego: Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o. o.

Adres Zamawiającego: ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

NIP: 927-19-38-119

REGON: 000290630

tel. 68 475 06 01, fax.: 68 475 06 02

godziny urzędowania (pracy): poniedziałek-piątek: 7.30-15:00

e-mail: przetargi@loro.pl

strona internetowa: www.loro.pl

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego (na podstawie art. 39 i nast. ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, zwanej dalej ustawą PZP, aktów wykonawczych do ustawy PZP oraz niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej SIWZ).

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Kod klasyfikacji Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45000000 – 7 roboty budowlane

45111100 – 9 roboty przygotowawcze, rozbiórkowe

45262350 – 9 betonowanie bez zbrojenia

45262500 – 6 roboty murowe

45223100 – 7 konstrukcje stalowe

45320000 – 6 hydroizolacje

45410000 – 4 tynki i okładziny wewnętrzne

45421100 – 5 instalowanie stolarki i ślusarki

45430000 – 0 podłoża i posadzki

45421141 – 4 roboty wykończeniowe z płyt gipsowych

45442100 – 8 powłoki malarskie

45311220 – 4 instalowanie urządzeń klimatyzacyjnych

45331230 – 7 instalowanie urządzeń chłodzących

45332200 – 8 instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

45310000 – 3 roboty instalacyjne elektryczne

45332200 – 5 instalacja wody zimnej, hydrantowej

45332300 – 6 roboty instalacyjne kanalizacyjne

45332000 – 3 roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne

45331000 – 6 instalacje wentylacji

45332200 – 5 modernizacja instalacji wodno – kanalizacyjnych: wewnętrznych instalacji wody zimnej, instalacji ciepłej wody użytkowej, instalacji kanalizacyjnej

45343000 – 3 roboty instalacyjne przeciwpożarowe

2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na 1 piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto.

3. Zakres oraz technologie i wielkość prac wyznacza projekt budowlany, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiar robót. Wykonawca powinien uwzględnić w wycenie również koszty nie wynikające z elementów ujętych w przedmiarze, a bez których nie można wykonać zamówienia.  Dokumentacja ta (załączona również w formie elektronicznej do niniejszej SIWZ i umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego) stanowi integralną część niniejszej SIWZ. Dokumentacja  znajduje się w pliku zamieszczonym na stronie www.loro.pl: pn. Dokumentacja projektowa.

4. Zaleca się aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu właściwej oceny przedmiotu zamówienia i skalkulowania odpowiednio ceny. W celu dokonania wizji i ustalenia jej terminu należy kontaktować się z kierownikiem działu technicznego – Jackiem Makowskim tel. 68 47 50 680

5. Zamawiający stosowanie do art. 29 ust. 3a ustawy prawo zamówień publicznych wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie prac remontowo-budowlanych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę/podwykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie oferty w tej części przedmiotu zamówienia o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych,  użytkowych i jakościowych.  Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest obowiązany wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia spełnia wymagania określone przez Zamawiającego.

- OPIS CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY DOPUSZCZA SKŁADANIE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

- INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJACYCH, ZASTOSOWANIU AUKCJI ELEKTRONICZNEJ, UMOWY RAMOWEJ

1. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

2. Przedmiotem niniejszego postępowania nie jest zawarcie umowy ramowej.

3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej.

- OPIS SPOSOBU PRZEDSTAWIENIA OFERT WARIANTOWYCH ORAZ MINIMALNE WARUNKI, JAKIM MUSZĄ ODPOWIADAĆ OFERTY WARIANTOWE WRAZ Z WYBRANYMI KRYTERIAMI OCENY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA LUB DOPUSZCZA ICH SKŁADANIE

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin realizacji zamówienia: zakończenie realizacji do 30.11.2020 r.

a) Etap 1 - 60 dni od daty przekazania terenu budowy – kompletny remont Ortopedii B;

b) Etap 2 - 30 dni od daty przekazania terenu budowy – kompletne prace w zakresie wykonania instalacji p – poż. Ortopedii A;

c) Etap 3 – 30 dni od daty przekazania terenu budowy - kompletne prace w zakresie wykonania instalacji p - poż. Rehabilitacji A;

d) Etap 4 – 30 dni od daty przekazania terenu budowy - kompletne prace w zakresie wykonania instalacji p - poż. Rehabilitacji B,

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 i ust 5 pkt 1 ustawy PZP;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów

Zamawiający nie stawia warunku.

b. sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Zamawiający nie stawia warunku.

c. zdolności technicznej lub zawodowej

Warunek w rozumieniu Zamawiającego spełni Wykonawca, który wykaże się wykonaniem przynajmniej dwóch robót budowlanych w obiektach szpitalnych lub użyteczności publicznej na kwotę minimum każda 1 500 000,00 oraz jednej roboty polegającej na dostosowaniu obiektu do przepisów przeciwpożarowych na kwotę minimum 1 000 000,00 wykonanych nie wcześniej niż w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie.

2. Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia.

3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków  prawnych. Wykonawca który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. Zamawiający ocenia, czy udostępnione wykonawcy przez inny podmiot zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia , o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13-22 i ust. 5 pkt 1.

5. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 3, nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca, w terminie określonym przez Zamawiającego:

a. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub

b. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną, o których mowa w pkt. 3.

7. W przypadku Wykonawcy, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu – załącznik nr 2 i 3 do SIWZ

8. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

9. Zamawiający żąda aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zamieścił informacje o podwykonawcach w oświadczeniu – załącznik nr 2 do SIWZ

10. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

11. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznana zostanie za odrzuconą.

- PODSTAWY WYKLUCZENIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.5

1. Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.5 pkt 1

2. Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

1) w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo  restrukturyzacyjne  (Dz. U. z 2017  r.  poz.  1508 oraz z 2018 r. poz. 149, 398, 1544 i 1629) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia  wierzycieli  przez  likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 2344 i 2491 oraz z 2018 r. poz. 398, 685, 1544 i 1629);

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA

1. W celu wstępnego potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia Wykonawca dołącza:

1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 2

2) oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

2. Zamawiający przewiduje zastosowanie w niniejszym postępowaniu art. 24aa ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:

1) aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1 ustawy PZP.

2)  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) powyżej, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzając odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3)  Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 2) powyżej  zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Dokument, o którym mowa powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4) wykazu usług – załącznik nr 5

Jeżeli dokumenty , o których mowa powyżej w ust. 2 pkt. 1),2),3), dostępne są w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, wykonawca składa oświadczenie – formularz ofertowy pkt. 9.

3.   W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.

4.  Oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust. 1 pkt.23 ustawy PZP. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Oświadczenie, o którym mowa powyżej zgodnie z art. 24 ust. 11 Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP. Zamawiający zaleca złożenie oświadczenia zgodnie ze wzorem wskazanym w załączniku nr 6. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawca nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie o którym mowa powyżej składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

- INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIE OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1. W postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku - Prawo pocztowe (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm.), za pośrednictwem posłańca, faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020 poz. 344 ze zm.) z uwzględnieniem wymogów dotyczących formy, ustanowionych poniżej: oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (68) 47 50 602 lub elektronicznie na adres mailowy: przetargi@loro.pl.

Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2. Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form, w jakich dokumenty te mogą być składane (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanym dalej "rozporządzeniem" składane przez Wykonawcę i inne podmioty, na zdolnościach lub sytuacji, których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a PZP oraz przez podwykonawców, należy złożyć w oryginale.

4. Dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu, inne niż oświadczenia, należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

5. Oświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje Wykonawca albo podmiot trzeci albo Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, albo Podwykonawca - odpowiednio, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.

Poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonywane w formie pisemnej powinno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z oryginałem).

6. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu, innych niż oświadczeń, wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

7. Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

Joanna Piotrowska e-mail: przetargi@loro.pl, tel. 68 47 50 615 – w zakresie procedury

Jacek Makowski tel. 68 47 50 680 oraz Mirosław Piszczyński te. 601 557 706 – w zakresie merytorycznym

8. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9. Jeżeli wniosek o wyjaśnienia treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 3, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

10.  Zamawiający przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania, oraz zamieści je na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

11. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę treści specyfikacji Zamawiający udostępni  na swojej stronie internetowej, na której udostępniono SIWZ.

12. Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z Wykonawcami.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w wysokości 100 000,00 (słownie: sto tysięcy  00/100 zł)

1. Wykonawca obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi znaleźć się na koncie Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.

2. Wadium może być wniesione w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp.

3.Wadium wnoszone w formie poręczeń i/lub gwarancji należy załączyć do oferty w oryginale.

4. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na konto Zamawiającego PKO BP S.A.  O/Świebodzin  89 1020 5402 0000 0702 0027 7087 z dopiskiem „wadium do przetargu ZP.PN.8.2020”. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.

5.Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

6.Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano).

7. Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie pkt. 6 powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

8.Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

9.Na pisemny wniosek Zamawiający jest zobowiązany zwrócić wadium niezwłocznie Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

10.Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą.

11.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

12.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,  o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25 a ust.1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 3 ustawy Pzp, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- TERMIN ZWIAZANIA OFERTĄ

1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

4. W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu do składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

1. Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę według poniższych zasad:

1) treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ;

2) wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;

3) oferta powinna być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być złożona zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ – formularz oferty;

4) oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie, komputerze lub ręcznie nieścieralnym atramentem;

5) oferta powinna być podpisana przez osoby upoważnione do podpisania oferty;

6) upoważnienie do podpisania oferty powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów dołączonych do oferty;

7) wszelkie pełnomocnictwa dołączone do oferty muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie;

8) w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, wówczas ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej. Pełnomocnictwo takie może również wynikać z umowy konsorcjum, którą w tym przypadku w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie Wykonawca załącza do oferty;

9) kopie wszystkich dokumentów dołączonych do oferty powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do jej podpisania (na każdej zapisanej stronie);

10) wszelkie poprawki i zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę;

11) oferta powinna być umieszczona w zamkniętej nieprzejrzystej kopercie zaadresowanej do Zamawiającego i oznaczona poprzez umieszczenie na niej nazwy i adresu Zamawiającego, nazwy i adresu Wykonawcy oraz opisu:

Przetarg nr ZP.PN.9.2020

Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na 1 piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto.

Nie otwierać przed 14.07.2020 godz. 09:15

12) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji;

13) w przypadku przesyłania oferty pocztą/kurierem Zamawiający zaleca, ze względu na możliwość uszkodzenia opakowania, zastosowanie dwóch kopert oznakowanych w opisany wyżej sposób;

14) ofertę przed upływem terminu składania ofert można zmienić lub wycofać;

15) oferta może być zmieniona lub wycofana przez złożenie oświadczenia oznaczonego w sposób określony w części XIV SIWZ pkt. 11 z dodatkowym opisem: Wycofanie oferty lub Zmiana oferty;

16) oferta powinna być spięta w sposób uniemożliwiający wysunięcie się którejkolwiek z kartek;

17) koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

2. Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

1) wypełniony i podpisany formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ,

2) oświadczenia – załącznik nr 2 i 3

4) wypełniony formularz cenowy załącznik nr 5

3) pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

3. Dokumenty, o których mowa w części XIV SIWZ, są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z wyłączeniem pełnomocnictw, które muszą być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.

4. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu, gdy przedstawiona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

5. Wszystkie dokumenty złożone w innym języku niż polski powinny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

6. Wykonawca, składając ofertę, może zastrzec, że nie mogą być udostępniane znajdujące się w jego ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji „przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich w poufności”, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert wykaże, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Zastrzeżenie powinno być wówczas dokonane poprzez złożenie oferty w dwóch częściach opisanych, jako „część jawna ofert” i „część tajna oferty”. Oferta złożona bez podziału na części jawną i tajną jest ofertą jawną. Wykonawca nie może zastrzec informacji podawanych podczas otwarcia ofert dotyczących: nazwy oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Ofertę należy przesłać/składać do dnia 14.07.2020 r. do godz. 09:00 na adres Zamawiającego podany w pkt. I niniejszej SIWZ – w sekretariacie – 1 piętro.

2. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 14.07.2020 r. o godz. 09:15 w siedzibie Zamawiającego w sali konferencyjnej – 1 piętro.

3. Otwarcie ofert jest jawne, bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

4. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

5. Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.loro.pl informacje dotyczące:

1) kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

- OPIS SPOSOBU OBLICZNIA CENY

1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ. Wykonawca określa cenę ryczałtową przedmiotu zamówienia w złotych polskich, która będzie obejmować realizację podmiotu zamówienia.

2. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT, do dwóch miejsc po przecinku.

3. Cena podana w ofercie musi obejmować wszystkie koszty związane z prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia oraz warunkami  i wytycznymi stawianymi przez Zamawiającego, odnoszące się do przedmiotu zamówienia, zysk Wykonawcy oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i opłaty, w tym podatek VAT.

4. Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen. Wszystkie upusty, rabaty winny być od razu ujęte w obliczaniu ceny tak, by wyliczona cena za realizację zamówienia była ceną ostateczną, bez konieczności dokonywania przez Zamawiającego przeliczeń itp. działań w celu jej określenia.

5. Jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzą wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikających z odrębnych przepisów, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu, w szczególności w zakresie:

1) oszczędności metody wykonania zamówienia, wybranych rozwiązań technicznych, wyjątkowo sprzyjających warunków wykonywania zamówienia dostępnych dla Wykonawcy, oryginalności projektu Wykonawcy, kosztów pracy, których wartość przyjęta do ustalenia ceny nie może być niższa od minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie art. przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 2018 poz. 2177);

2)  pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów;

3) wynikającym z przepisów prawa pracy i przepisów o zabezpieczeniu społecznym, obowiązujących w miejscu, w którym realizowane jest zamówienie;

4) wynikającym z przepisów prawa ochrony środowiska;

5) powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy.

6. W przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od:

1) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania zgodnie z art. 35 ust. 1 i 2 Pzp lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający zwraca się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6, chyba że rozbieżność wynika z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia;

2) wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, zaktualizowanej z uwzględnieniem okoliczności, które nastąpiły po wszczęciu postępowania, w szczególności istotnej zmiany cen rynkowych, Zamawiający może zwrócić się o udzielenie wyjaśnień, o których mowa w ust. 6.

7. Obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny, spoczywa na Wykonawcy.

8. Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie udzielił wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERT, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

1. Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

1) oferta, co do formy opracowania i treści spełnia wymagania określone niniejszą specyfikacją,

2) z ilości i treści złożonych dokumentów wynika, że Wykonawca spełnia warunki formalne określone niniejszą specyfikacją,

3) złożone oświadczenia są aktualne i podpisane przez osoby uprawnione,

4) oferta została złożona w określonym przez Zamawiającego terminie,

5) Wykonawca przedstawił ofertę zgodną, co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

2. Kryteria oceny ofert:

Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

Cena oferty   	(c)				        – waga 100%,

Punkty będą przyznawane wg wzoru:

cena oferowana najniższa

c  = 	-------------------------------- x 100

cena oferty badanej

3. O wyborze oferty najkorzystniejszej zadecyduje najwyższa liczba uzyskanych punktów biorąc pod uwagę kryterium  100% ceny. Pod uwagę będą brane liczby zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

4. Zamawiający nie będzie prowadził negocjacji z Wykonawcą dotyczących złożonej oferty oraz dokonywał jakiejkolwiek zmiany w treści złożonej oferty, z wyjątkiem określonym w ustawie Pzp.

5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

6. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje Zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

- INFORMACJA DOTYCZACA WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PRPOWADZONE ROZLICZENIA MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone w złotych polskich(PLN).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

1. Zamawiający informuje niezwłocznie  wszystkich Wykonawców o:

1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano,  oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktację,

2) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

3) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty, a w przypadkach, o których mowa w art.89 ust. 4 i 5 ustawy Pzp, braku równoważności lub braku spełniania wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności,

4) unieważnieniu postępowania,

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

2. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

3. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt. 2 powyżej, jeżeli: złożono tylko jedną ofertę lub upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze.

4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba ze zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Umowa zostanie zawarta na ogólnych warunkach określonych we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego SIWZ.

- WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

1. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

2. Za zgodą zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:

1) w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;

2) przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego;

3) przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

3. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego: PKO BP S.A.  O/Świebodzin

Nr 89 1020 5402 0000 0702 0027 7087.

4. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

5.Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

6. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 1 powyżej.

7. Za zgodą Zamawiającego Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust 2 powyżej.

8. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jej wysokości.

- ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ORAZ WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Postanowienia umowy zamawiający zawarł we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ stanowiący integralną jej część.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz SIWZ przysługują również organizacjom wpisanym na listę organizacji uprawnionych do wnoszenia środków ochrony prawnej, prowadzonej przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

3. Środkami ochrony prawnej są:

- odwołanie

- skarga do sądu

4. W niniejszym postępowaniu odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

1) określenia warunków udziału w postępowaniu

2) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

3) odrzucenia oferty odwołującego;

4) opisu przedmiotu zamówienia;

5) wyboru najkorzystniejszej oferty.

5. Terminy na wniesienie odwołania w niniejszym postępowaniu:

1) Odwołanie wnosi się w terminie  5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób (pisemnie).

2) Odwołanie wobec treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ wnosi się w terminie 5 dni od dnia  zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.

6. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

8. Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej określone są w dziale VI ustawy PZP.

- KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o., ul. Zamkowa 1, tel. 68 47 50 601

- inspektorem ochrony danych osobowych w Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o.o jest Pani Marta Bukowska, iod@loro.pl, 68 47 50 601;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na 1 piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto, nr sprawy ZP.PN.9.2020  prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”;

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

______________________

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

Spis treści:

I.	Nazwa i adres zamawiającego

II.	Tryb udzielenia zamówienia

III.	Opis przedmiotu zamówienia

IV.	Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

V.	Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, zastosowaniu aukcji elektronicznej, umowy ramowej

VI.	Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe wraz z wybranymi kryteriami oceny, jeżeli zamawiający wymaga lub dopuszcza ich składanie

VII.	Termin wykonania zamówienia

VIII.	Warunki udziału w postępowaniu

IX.	Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.5

X.	Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

XI.	Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywanie oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami

XII.	Wymagania dotyczące wadium

XIII.	Termin związania ofertą

XIV.	Opis sposobu przygotowania ofert

XV.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

XVI.	Opis sposobu obliczania ceny

XVII.	Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert

XVIII.	Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą

XIX.	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

XX.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

xxi.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, ogólne warunki umowy oraz wzór umowy, jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na takich warunkach

XXII.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postepowania o udzielenie zamówienia

XXIII.	Klauzula informacyjna RODO

Załączniki do SIWZ

1. Formularz ofertowy – załącznik nr1

2. Oświadczenie wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia wykonawcy – załącznik nr 2

3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 3

4. Wzór umowy – załącznik nr 4

5. Wykaz usług – załącznik nr 5

6. Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej – załącznik nr 6

7. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 7

Załącznik nr 1

..........................................

( pieczęć wykonawcy )

- Formularz ofertowy

Dane Wykonawcy :

Nazwa				           ………………………………………………………

Siedziba				………………………………………………………

Numer telefonu			………………………………………………………

Numer faksu				………………………………………………………

e-mail, adres strony internetowej	………………………………………………………

NIP					………………………………………………………

REGON				………………………………………………………

Imię i nazwisko osoby do kontaktu 	………………………………………………………

Nawiązując do ogłoszenia przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na 1 piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto, nr sprawy ZP.PN.9.2020 oferujemy wykonanie zamówienia za łączną kwotę, stanowiącą wynagrodzenie ryczałtowe:

………….……….… zł netto + …….…% VAT = …………..……………. zł brutto

słownie: (…………………………………………………………………………….)

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

- Oświadczamy, że oferowane przez naszą firmę usługi spełniają bezwzględnie wymagania określone w SIWZ.

- Oświadczamy , że załączony do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy (załącznik nr 4 do SIWZ)  został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się –  w przypadku wyboru naszej oferty – do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego oraz do spełnienia wszelkich wymagań wynikających ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że wszystkie dane zawarte w naszej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni   od upływu terminu składania ofert.

- Oświadczamy, że wybór naszej oferty  będzie/nie będzie* (*niepotrzebne skreślić) prowadził  do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego  zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Jeżeli Wykonawca wskaże będzie (powstanie obowiązek podatkowy u Zamawiającego), Wykonawca wskazuje rodzaj towaru/usługi, której ten obowiązek dotyczy ……………………………. (nazwa towaru/usługi).

Cena netto (bez VAT) ……………. (Uwaga! Dotyczy tylko dostaw/usług, dla których obowiązek podatkowy przechodzi na Zamawiającego).

- Oświadczamy, że jesteśmy małym/średnim/dużym* (*niepotrzebne skreślić) przedsiębiorcą.

- Oświadczamy, że …… procent zamówienia lub zamówienie o wartości …… powierzymy podwykonawcy lub podwykonawcom …………………… (wpisać jeżeli

(nazwa i adres)

dotyczy).

- Oświadczamy, że dokumenty, o których mowa w rozdziale X SIWZ ust. 2 można/nie można* (*niepotrzebne skreślić) pobrać z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych. Jeżeli tak proszę wskazać adresy internetowe baz ……………………………………………………………………………………

- Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 lub art. 14 RODO** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu***.

.................................., data ......................

..............................................................

(podpis)

*niepotrzebne skreślić

**rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str.1)

***w przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 15 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (należy wówczas wykreślić pkt. 10 formularza ofertowego)

Załącznik nr 2

Zamawiający:

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Wykonawca:

…………………………….

(Pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo zamówień publicznych (dalej jako: ustawa Pzp),

DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
pn. Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na 1 piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto, oświadczam, co następuje:

OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Pzp.

- Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie 
art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp  .

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt.1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze: ………………………………………………………………………………………………….

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym postępowaniu, tj.: …………………………………………………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……………………………………………………………………..….…… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……. (miejscowość), dnia …………………. r.

…………………………………………

(podpis

Załącznik nr 3

Zamawiający:

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza Sp. z o.o. ul. Zamkowa 1, 66-200 Świebodzin

Wykonawca:

…………………………….

(Pieczęć nagłówkowa wykonawcy)

Oświadczenie wykonawcy

składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Prawo Zamówień Publicznych (dalej jako: ustawa PZP),

DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
pn. Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na 1 piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto. oświadczam, co następuje:

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:

Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu określone przez zamawiającego w części VIII SIWZ.

…………….……. (miejscowość), dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:

Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez zamawiającego w części VIII SIWZ, polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ………………………………………………………………………...……………………………………………………………………………………………………………….………………………………………. w następującym zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:

Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne 
i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.

…………….……., dnia ………….……. r.

…………………………………………

(podpis)

Załącznik nr 4

Umowa nr ……………(Wzór)

zawarta dnia ………………………. r. w Świebodzinie pomiędzy:

Lubuskim Centrum Ortopedii im. dr. Lecha Wierusza w Świebodzinie Sp. z o. o. z siedzibą przy 
ul. Zamkowej 1, 66-200 Świebodzin, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, Wydziale VIII Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000590170, NIP 927-19-38-119, REGON: 000290630, której kapitał zakładowy wynosi 18 000 000,00 zł reprezentowaną przez Elżbietę Kozak – Prezesa Zarządu,

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”

a

……………………………………………………………………………… ul. ………………………………… zarejestrowanym w …………….………………..……………………….. pod numerem ……………..………, reprezentowanym przez:

………………………………….. - …………………………

………………………………….. - …………………………

zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”

łącznie nazywanych „Stronami”, osobno „Stroną”

o następującej treści:

§ 1

# Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania zadania pod nazwą: „Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na 1 piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto.” na zasadach określonych w niniejszej umowie (dalej jako „Umowa”) (dalej jako „przedmiot umowy”).

- Szczegółowy zakres robót budowlanych realizowanych w ramach przedmiotu umowy określony jest w dokumentacji projektowej obejmującej:

- Projekt budowlany;

- Projekty wykonawcze wielobranżowe;

- Przedmiary robót;

- Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

5)  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiOR);

6)  Specyfikacje Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako „SIWZ”);

7)  Ofertę Wykonawcy  z dnia ………………………...

3. Integralną częścią Umowy są:

- SIWZ wraz z ofertą Wykonawcy na nośniku CD,

- projekt budowlany i STWiOR na nośniku CD,

- lista podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót przewidzianych do wykonania (o ile dotyczy),

- harmonogram rzeczowo-finansowy,

- kopie opłaconych polis ubezpieczeniowa OC i od ryzyk budowlanych.

§ 2

# Oświadczenia Wykonawcy

- Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie i dysponuje stosowną bazą sprzętu i zasobami ludzkimi do wykonania przedmiotu umowy na warunkach i w terminach określonych w Umowie oraz zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy przy zachowaniu należytej zawodowej staranności zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z prawem budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną.

- Wykonawca oświadcza, że w złożonej ofercie uwzględnił wszystkie terminy i koszty związane 
z realizacją Umowy, koszty związane z przełożeniami i przebudowaniem sieci (m.in. nadzór gestorów mediów, konieczność utrzymania zasilania), koszty urządzenia zaplecza socjalnego, tymczasowego ogrodzenia, wywozu i utylizacji materiałów powstałych w trakcie realizacji Umowy, odtworzenia, związane z rękojmią i gwarancją oraz dokonał szczegółowej wizji (szczegółowych oględzin) terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, celem rozeznania pełnego zakresu prac związanych z realizacją przedmiotu umowy i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

- Wykonawca oświadcza, iż nie wnosi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej oraz zobowiązuje się do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy bez względu na ewentualne wady, błędy i braki projektowe możliwe do zauważenia przy dochowaniu należytej staranności przez profesjonalnego przedsiębiorcę budowlanego. W przypadku opisanym w zdaniu poprzednim Wykonawca na swój koszt dokona stosownych uzgodnień z projektantem i doprowadzi do usunięcia ewentualnych wad, błędów i braków projektowych. Niezależnie od  powyższego, jeżeli dostarczona przez Zamawiającego dokumentacja lub teren budowy nie nadają się do prawidłowego wykonania robót, albo jeżeli zajdą inne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonywaniu robot, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie nie później niż w terminie 7 dni roboczych od daty wystąpienia takich przeszkód zawiadomić o tym Zamawiającego, z pisemnym uzasadnieniem swojego stanowiska.

- Wykonawca zobowiązuje się, że osoby wykonujące czynności w zakresie prac remontowo-budowlanych objętych przedmiotem niniejszego zamówienia, będą zatrudnione przez Wykonawcę/podwykonawcę jako jego pracownicy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tj. Dz. U. 2019 poz. 1040 z późn. zm.), z wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje w budownictwie.

- W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane w tym wezwaniu dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Dowodami tymi mogą w szczególności być:

- oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), o którym mowa w pkt a). Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO” (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;

- zaświadczenie właściwego oddziału ZUS potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;

- poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.

- Nieprzedłożenie przez Wykonawcę kopii dokumentów żądanych przez Zamawiającego w terminie i zakresie przez niego wskazanym zgodnie z ust. 5, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę, co będzie skutkować naliczeniem kar umownych zgodnie z Umową.

- W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

- Poza czynnościami, o których mowa w ust. 5 Zamawiający uprawniony jest do wykonywania innych czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

      - żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

      - przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania Umowy.

§ 3

Prawa i obowiązki Zamawiającego

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- przekazanie Wykonawcy jednego egzemplarza dokumentacji projektowej w wersji papierowej i jednego kompletu płyt CD  z w/w dokumentacją - nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy,

- przekazanie kopii ostatecznej  decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dla budynków objętych wykonaniem prac remontowo –budowlanych - nie później niż w ciągu 7 dni od daty podpisania Umowy,

- udostepnienie dzienników budowy - bezzwłocznie po uzyskaniu w/w decyzji i zawiadomieniu właściwego organu o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,

- przekazanie Wykonawcy placu budowy w ciągu 7 dni od daty pisemnego wniosku Wykonawcy, składanego każdorazowo w zakresie poszczególnych etapów robót,

- zapewnienie bieżącego nadzoru inwestorskiego  pełnionego przez p. Mirosława Piszczyńskiego,

- dokonywanie odbiorów robót budowlanych na zasadach określonych w § 12 Umowy,

- regulowanie płatności wystawionych faktur na zasadach określonych w § 13 Umowy.

- Niezależnie od innych uprawnień wynikających z Umowy, w przypadku niewywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań wynikających z Umowy, pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego  wraz z wyznaczeniem minimum 7 dniowego terminu na ich spełnienie, Zamawiający  będzie miał prawo ograniczyć zakres prac Wykonawcy i powierzyć wykonanie części zobowiązania, którego pomimo pisemnego wezwania nie realizuje Wykonawca, innemu lub innym wykonawcom na koszt i ryzyko Wykonawcy w sposób, który Zamawiający uzna za stosowny (umowne prawo wykonania zastępczego). W takim przypadku, o ile Zamawiający nie wskaże inaczej w powyższym zawiadomieniu, Wykonawca zobowiązany jest do zaprzestania wykonywania tych prac oraz będzie odpowiedzialny za prace tych wykonawców jak za własne prace, w tym obejmie je swoim nadzorem i gwarancjami. Wykonawcy ci będą działali na koszt i ryzyko Wykonawcy, co w szczególności spowoduje, że – według wyboru Zamawiającego  – wynagrodzenie Wykonawcy  zostanie pomniejszone o koszty wykonania zastępczego, w tym w szczególności o kwoty netto (chyba że Zamawiający nie będzie mógł odliczyć poniesionego podatku VAT) należne wykonawcy lub wykonawcom wykonującym zastępczo część lub całość zobowiązania albo Zamawiający obciąży Wykonawcę tymi kosztami na podstawie wystawionej przez siebie faktury VAT. Zamawiający  może również według uznania potrącić koszty wykonania zastępczego ze wszelkimi wierzytelnościami Wykonawcy oraz/lub pokryć je z zabezpieczeń finansowych, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 4

Obowiązki Wykonawcy

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy (bez jakichkolwiek wad). Dla potrzeb Umowy pod kątem odbiorów jak i rękojmi za wady i gwarancji jakości, przez wady przedmiotu umowy należy rozumieć w szczególności wady w rozumieniu art. 5561 kodeksu cywilnego oraz nieprawidłowości lub braki przedmiotu umowy będące rezultatem naruszenia lub nieuwzględnienia przez Wykonawcę obowiązujących przepisów, dokumentacji projektowej, zapisów Umowy, SIWZ, wytycznych Zamawiającego zgłaszanych w trakcie realizacji Umowy lub zasad wiedzy technicznej. Pod pojęciem istotnej wady przedmiotu umowy Strony rozumieją takie wady w przedmiocie umowy, w wyniku których przedmiot umowy został wykonany niezgodnie z obowiązującymi przepisami, dokumentacją projektową, zapisami Umowy, SIWZ, wytycznymi Zamawiającego zgłaszanymi w trakcie realizacji Umowy bądź zasadami wiedzy technicznej, a wady powodują że obiekt lub jego część nie będzie się nadawał do użytkowania lub jego użytkowanie będzie lub może być w istotny sposób utrudnione, w szczególności zagrażać będzie życiu lub zdrowiu pacjentów;

- niezwłoczne (tj. nie później niż w terminie 3 dni roboczych od ich ujawnienia) zawiadomienie Zamawiającego o powstaniu szkód powstałych w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich, które wystąpiły w toku realizacji lub w związku z realizacją Umowy;

- posiadanie aktualnej przez cały okres trwania Umowy polisy od ryzyk budowlanych lub innego dokumentu ubezpieczeniowego potwierdzającego, że Wykonawca jest w okresie realizacji Umowy ubezpieczony przez zakład ubezpieczeń zgodnie z wymogami określonymi w § 20 Umowy;

- posiadanie aktualnej przez cały okres trwania Umowy polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej odpowiedzialności cywilnej za wszelkie wyrządzone przez Wykonawcę szkody osobiste i majątkowe tak wobec Zamawiającego, jak i wobec osób trzecich;

- przekazanie Zamawiającemu w dniu podpisania Umowy poświadczonych za zgodność z oryginałem kserokopii polis ubezpieczeniowych, o których mowa w pkt 3) i 4) powyżej – oryginał do wglądu przez Zamawiającego;

- opracowanie i przekazanie Zamawiającemu, w terminie do 7 dni od daty podpisania Umowy harmonogramu rzeczowo-finansowego robót;

- przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu zawarcia Umowy listy podwykonawców z określeniem zakresu i wartości robót przewidzianych do wykonania, o ile dotyczy;

- przekazanie Zamawiającemu, najpóźniej do dnia zgłoszenia o zakończeniu robót, 2 kpl. zatwierdzonej przez inspektora nadzoru inwestorskiego dokumentacji powykonawczej i materiałowej wraz z dokumentami pozwalającymi na ocenę prawidłowego wykonania robót zgłaszanych do odbioru końcowego;

- ustalenie w razie konieczności w porozumieniu z Zamawiającym projektu zasad organizacji ruchu w pobliżu inwestycji, w szczególności dojazdu do niej (obowiązek opracowania i zatwierdzenia takiego projektu u zarządcy drogi spoczywa na Wykonawcy);

- zabezpieczenie, ogrodzenie i utrzymywanie terenu budowy i jego zaplecza w należytym porządku, bieżące usuwanie z terenu budowy materiałów z rozbiórki i zbędnych przedmiotów oraz transport odpadów do miejsc ich utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- bieżące informowanie właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego o wszelkich problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu ich wykonania;

- wykonanie, na żądanie właściwego inspektora nadzoru inwestorskiego, badań dodatkowych dotyczących przewidzianych do zastosowania materiałów i wykonanych robót;

- zawiadamianie Zamawiającego, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych, o terminie zakończenia robót zanikających lub ulegających zakryciu i zgłaszanie ich do odbioru zgodnie z §12 Umowy;

- stosowanie wyłącznie materiałów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, ze szczególnym uwzględnieniem budynków szpitala, zgodnie z dokumentacją projektową przedmiotu umowy oraz z art. 10 Prawa budowlanego (wszelkie odstępstwa od wymogów materiałowych określonych w dokumentacji projektowej wymagają zgody Zamawiającego, a zastosowanie zamienników bez zgody Zamawiającego traktowane będzie jako wada przedmiotu umowy);

- umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i uprawnionym pracownikom Zamawiającego;

- organizowanie i udział w cotygodniowych naradach koordynacyjnych;

- uczestniczenie w czynnościach odbioru końcowego i usunięcie stwierdzonych w trakcie jego przebiegu wad w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; Wykonawca po zakończeniu prac wykona usługę sprzątania pomieszczeń (w przypadku gdy Wykonawca w toku usuwania wad stwierdzonych w trakcie odbioru końcowego spowoduje zabrudzenia zobowiązany jest na wezwanie Zamawiającego dokonać ponownego sprzątania pomieszczeń, w których usuwał wady);

- po zakończeniu robót - uporządkowanie terenu budowy i jej zaplecza, jak również terenów sąsiadujących, zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonanie na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu, dróg, nawierzchni lub instalacji;

- przedkładanie Zamawiającemu w terminie przez niego wskazanym aktualnych zaświadczeń potwierdzających, iż kierownik budowy i kierownicy robót są członkami właściwej izby samorządu zawodowego i posiadają aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, obowiązujące na czas trwania inwestycji;

- uczestniczenie w czynnościach odbiorowych tj. odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych, odbiorze końcowym, odbiorach z udziałem organów odbierających (służby i nadzór budowlany), okresowych - co 6 miesięcy - przeglądach gwarancyjnych wykonanych robót budowalnych (remontowych) w okresie gwarancji i rękojmi na wezwanie Zamawiającego oraz przeglądach urządzeń i elementów wyposażenia;

- zabezpieczenie zieleni znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie przebudowywanego budynku. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany będzie odtworzyć zniszczoną w toku realizacji prac zieleń do stanu z dnia przekazania placu budowy;

- ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone w mieniu Zamawiającego i osób trzecich;

- prowadzenie dokumentacji budowy (dziennika budowy, księgi obmiarów) i udostępnianie jej Zamawiającemu oraz innym upoważnionym osobom lub  organom, celem dokonywania wpisów i potwierdzeń;

- zachowanie w czasie wykonywania robót warunków BHP i p.poż;

- zorganizowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym;

- dostarczenie dla Zamawiającego niezbędnych dokumentów do odbiorów jeżeli takowe będą konieczne;

- składowanie w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego nie podlegających utylizacji materiałów i elementów metalowych zdemontowanych podczas prac stanowiących mienie Zamawiającego;

- zwrot przekazanego Wykonawcy terenu budowy po jego uporządkowaniu i przywróceniu do stanu pierwotnego, w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego robót przez Zamawiającego lub rozwiązania/wygaśnięcia Umowy z dowolnego powodu. W szczególności Wykonawca zobowiązuje się posprzątać i uporządkować powierzony teren budowy oraz usunąć z niego wszystkie osoby reprezentujące Wykonawcę, urządzenia i maszyny Wykonawcy i podwykonawców, niepotrzebne materiały, odpady dowolnego rodzaju, drogi tymczasowe, nadmiar gruntu chyba, że Zamawiający wyda inne dyspozycje w tej mierze na piśmie. Zwrot terenu budowy zostanie udokumentowany sporządzonym przez Strony protokołem określającym stan terenu budowy w chwili jego odbioru przez Zamawiającego;

- wykonywanie na własny koszt niezbędnych przeglądów serwisowych urządzeń w okresie ich gwarancji.

- Wykonawca oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym za wszelkie szkody powstałe na terenie budowy od daty protokolarnego przekazania terenu budowy do daty protokolarnego zwrotu terenu budowy. Wykonawca zobowiązany jest naprawić wszelkie szkody będące następstwem działania lub zaniechania ze strony Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje Umowę.

- Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z wszelkiej odpowiedzialności wobec osób trzecich, która może powstać wskutek działania lub zaniechania Wykonawcy i wszystkich innych osób, przy pomocy których wykonuje Umowę. Jeżeli Wykonawca narazi Zamawiającego, w związku z powstaniem szkody, na poniesienie jakichkolwiek kosztów lub wydatków, Zamawiający będzie uprawniony do potrącenia kwoty z tych tytułów z wynagrodzenia Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Jeżeli potrącenie nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia w/w należności ze środków własnych w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 7 dni licząc od dnia otrzymania wezwania do zapłaty.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za powstałe w toku realizacji Umowy odpady oraz za właściwy sposób postępowania z nimi zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 779 ze zm.).

- Wykonawca, podwykonawca jak również dalszy podwykonawca przez cały okres trwania inwestycji zobowiązani są do przestrzegania wewnętrznego regulaminu i procedur Zamawiającego dotyczących przeciwdziałania COVID-19.

§ 5

  - Przedstawiciele Stron i uczestnicy procesu inwestycyjnego

- Wykonawca zobowiązuje się do dołożenia należytej zawodowej staranności przy realizacji Umowy, w tym także do pełnej współpracy z drugą Stroną w celu zapewnienia należytego i terminowego jej wykonania.

- Strony ustalają, że przedstawicielami Zamawiającego w toku realizacji Umowy będą:

- Jacek Makowski – Kierownik Działu Technicznego i Zamówień Publicznych,

- Mirosław Piszczyński – inspektor nadzoru inwestorskiego

Osoby wymienione w lit. a) i b) powyżej nie są upoważnione do podejmowania decyzji powodujących zmianę postanowień Umowy, w szczególności wzrostu uzgodnionego wynagrodzenia i zwiększenia lub zmiany zakresu czynności i prac objętych Umową.

- Strony ustalają, że przedstawicielami Wykonawcy w toku realizacji Umowy będą:

      - Kierownik budowy p. …………………………………………………… posiadający uprawnienia budowlane nr …………………………………… do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń,

      - Kierownik robót elektrycznych i teletechnicznych p. ………………………………………… posiadający uprawnienia nr …………………………………………… do kierowania robotami w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

      - Kierownik robót instalacyjnych p. ……………………………………….…………… posiadający uprawnienia nr ……………………….. do kierowania robotami w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie instalacji sanitarnych bez ograniczeń.

Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, iż wskazany kierownik budowy oraz kierownicy robót będą obecni na terenie budowy osobiście w trakcie realizacji prac  minimum 2 x w tygodniu, a także na każdorazowe wezwanie Zamawiającego w okresie prowadzenia prac z danego zakresu.

- Zamawiający może w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgłosić uzasadniony sprzeciw wobec osoby lub osób wymienionych w ust. 3. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany do jej lub ich zmiany w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu, z uwzględnieniem ust. 5.

- Strony zgodnie ustalają, że zmiana osób wykazanych w ust. 3 oraz przeznaczonych zgodnie 
z ofertą do realizacji Umowy wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego i dopuszczalna jest wyłącznie w wyjątkowych sytuacjach, w szczególności z powodu choroby lub innych zdarzeń losowych powodujących niemożność wykonywania powierzonego jej zakresu obowiązków, a wskazane w zastępstwie osoba lub osoby muszą posiadać kwalifikacje i doświadczenie spełniające co najmniej wymagania zawarte w SIWZ.

- W przypadku zamiaru zmiany przedstawiciela przez jedną ze Stron zobowiązana jest ona powiadomić o tym na piśmie drugą Stronę w terminie 3 dni licząc od dnia zamiaru dokonania zmiany, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

- Zmiana osób wymieniowych w ust. 2 i 3 nie stanowi zmiany Umowy.

§ 6

Wynagrodzenie

- Wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona została na podstawie złożonej oferty, ma charakter ryczałtowy, nie podlega waloryzacji oraz uwzględnia w szczególności wszystkie koszty wykonania wszelkich robót i dostaw, niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, koszty robót przygotowawczych, wykończeniowych, porządkowych, koszty zabezpieczeń, wymagane opłaty i koszty niezbędne do zrealizowania całości przedmiotu umowy, bez względu na okoliczności i źródła ich powstania, przeglądów okresowych i gwarancyjnych oraz usunięcia wad i usterek i świadczenia bieżącej konserwacji w okresie rękojmi i gwarancji. Cena ryczałtowa umowy nie będzie podlegać waloryzacji i zmianom, za wyjątkiem przypadków opisanych w Umowie.

- Wynagrodzenie za prawidłowo wykonany przedmiot umowy wynosi netto ………………..…… PLN, (słownie: ……………………. złotych …/100), która po doliczeniu obowiązującej stawki podatku od towarów i usług VAT 23 % daje kwotę brutto: ……………………. PLN, (słownie: ………………………….. złotych ……/100).

- Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać obniżone proporcjonalnie do obniżenia jakości spowodowanej wadami przedmiotu umowy w przypadku gdy wady są nieusuwalne, albo 
z okoliczności wynika, że Wykonawca nie zdoła wad usunąć w odpowiednim czasie, bądź ich nie usunął w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.

- Stwierdzone wady jednych parametrów przedmiotu umowy nie mogą podlegać kompensacji polepszeniem jakości innych parametrów przedmiotu umowy.

§ 7

- Przewiduje się możliwość obniżenia wynagrodzenia ryczałtowego o wartość robót niewykonanych, uznanych przez Zamawiającego jako zbędne, choć objęte ofertą Wykonawcy oraz SIWZ, przy czym ewentualne obniżenie wynagrodzenia nastąpi stosownie do wartości ustalonych o ceny rynkowe udokumentowane ofertami w każdym przypadku co najmniej 3 wykonawców, dostawców, producentów etc.

- Zamawiający w uzgodnieniu z Wykonawcą może zarządzić wprowadzenie robót zamiennych o wartości nie wyższej niż wartość robót podstawowych podlegających zamianie oraz tożsamym zakresie przedmiotowym do wykonywanego zakresu Umowy w przypadku zaistnienia okoliczności wynikających z technologii lub funkcjonalności przedmiotu umowy w celu realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. W takim przypadku Strony podpiszą stosowny aneks do Umowy, przy przyjęciu zasady, że zakres i wartość każdej takiej modyfikacji zostanie poddana osobnej wycenie w oparciu o kalkulację szczegółową wprowadzonych robót zamiennych sporządzoną w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami w każdym przypadku co najmniej 3 wykonawców, przy czym w zakresie materiałów - w oparciu o średnie ceny Sekocenbudu dla całego kraju z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie. W przypadku braku odniesienia rozliczenia zostaną dokonane według średnich cen Sekocenbudu dla całego kraju z ostatniego kwartału poprzedzającego rozliczenie, przy czym w przypadku elementów wyposażenia pomocniczo dopuszcza się również ewentualność wyceny w oparciu o ceny rynkowe udokumentowane ofertami w każdym przypadku co najmniej 3 dostawców, producentów etc.

§ 8

  - Termin realizacji umowy

- Strony ustalają termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy na dzień ……………., przy czym prace zostaną podzielone na następujące etapy:

  - Etap 1 - 60 dni od daty przekazania terenu budowy – kompletny remont Ortopedii B;

  - Etap 2 - 90 dni od daty przekazania terenu budowy   – kompletne prace w zakresie wykonania instalacji p – poż. Ortopedii A;

  - Etap 3 – 90 dni od daty przekazania terenu budowy - kompletne prace w zakresie wykonania instalacji p - poż. Rehabilitacji A;

  - Etap 4 – 90 dni od daty przekazania terenu budowy - kompletne prace w zakresie wykonania instalacji p - poż. Rehabilitacji B,

z zastrzeżeniem §9 ust. 2 Umowy.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy jest tożsamy z terminem skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego potwierdzonego przez Zamawiającego lub ewentualnie potwierdzonego przez osoby wskazane w § 5 ust. 2 działające bezpośrednio z ramienia Zamawiającego, zgodnie z procedurami odbiorowymi opisanymi w Umowie.

- Strony dopuszczają możliwość zmiany zakończenia terminu realizacji przedmiotu umowy określonego w ust. 1 wyłącznie w przypadku:

- działania siły wyższej w rozumieniu § 19 Umowy,

- wstrzymania przez Zamawiającego budowy z powodu obniżenia lub utraty finansowania przedmiotowego zadania przez Zamawiającego albo opóźnienia przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia za faktury częściowe o okres przekraczający 30 dni,

- udokumentowanego opóźnienia wprowadzenia Wykonawcy na budowę przez Zamawiającego lub wstrzymania realizacji robót przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- przekraczającej 7 dni roboczych zwłoki Zamawiającego w przekazaniu dokumentów niezbędnych do realizacji Umowy, pod warunkiem, iż Wykonawca wezwał Zamawiającego na piśmie do ich przekazania,

- konieczności wykonania ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych, postanowień lub innych aktów organów i uprawnionych instytucji, które związane będą z realizacją przedmiotu umowy, wydanych z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- opóźnień w uzyskaniu przez Wykonawcę od stosownych instytucji i organów niezbędnych uzgodnień, pozwoleń, ostatecznych albo natychmiast wykonalnych decyzji administracyjnych i innych aktów, w terminach instrukcyjnych bądź obligatoryjnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- wystąpienia konieczności wykonania robót dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym, których Zamawiający ani Wykonawca nie byli w stanie przewidzieć.

- Termin zakończenia realizacji przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadku wstrzymania przez Zamawiającego budowy na piśmie pod rygorem nieważności z powodu obniżenia lub utraty finansowania przedmiotowego zadania inwestycyjnego przez Zamawiającego. W razie zaistnienia takich okoliczności, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania budowy na okres maksymalnie 90 dni i poniesie koszty zabezpieczenia placu budowy oraz ewentualnie inne uzasadnione koszty, które Strony zgodnie uznają za niezbędne i które zostaną udokumentowane przez Wykonawcę.

- Ewentualna zmiana terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy winna zostać poprzedzona przygotowaniem protokołu konieczności i udokumentowaniem zaistnienia okoliczności wpływających na zmianę terminu, a następnie podpisaniem przez Strony aneksu do umowy.

§ 9

Przekazanie terenu budowy

- Teren budowy określony jest w dokumentacji projektowej załączonej do SIWZ.

- Zamawiający przewiduje protokolarne przekazanie placu budowy dla poszczególnych etapów w terminie do 7 dni roboczych od dnia złożenia pisemnego wniosku Wykonawcy w zakresie danego etapu, 
(z zastrzeżeniem, iż Zamawiający przewiduje, że każdy z etapów może być realizowany w innym przedziale czasowym, a Zamawiający jeśli nie będzie ograniczać to funkcjonowania szpitala może wedle własnego uznania wyrazić zgodę na realizację wszystkich lub kilku etapów jednocześnie).

- Rozpoczęcie robót może nastąpić po wykonaniu planu BIOZ oraz zagospodarowania placu budowy w sposób uzgodniony z Zamawiającym, które to dokumenty stanowią warunek przekazania terenu budowy przy każdym etapie.

- Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt:

- zapewni sprzęt i materiały niezbędne do realizacji przedmiotu umowy,

- zapewni właściwą organizację robót zgodnie z przepisami bhp i p.poż, urządzenie placu budowy i jego obsługę oraz ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów bhp i p.poż.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkie szkody powstałe w związku lub przy okazji realizacji Umowy, w tym w szczególności za wszelkie uszkodzenia kabli energetycznych, instalacji, sieci i innych.

- Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność materialną i prawną za szkody spowodowane działaniem i zaniechaniem Wykonawcy i jego podwykonawców powstałe u Zamawiającego i osób trzecich w związku lub przy okazji realizacji Umowy.

§ 10

  - Realizacja umowy

  - Podwykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy siłami własnymi za wyjątkiem czynności i prac powierzonych podwykonawcom.

- Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia podwykonawcy (-om) wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej 
o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą), a także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami. Umowy o podwykonawstwo stanowią załącznik do umowy.

- Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w ust. 2, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, nie później niż w terminie 7 dni przed przewidywanym dniem jej zawarcia, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

- Zamawiający w terminie 7 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy, o którym mowa w ust. 4, nie spełniającego wymagań ust. 3 lub określonych w SIWZ. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy w terminie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

- Zamawiający w terminie 14 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy, o której mowa w ust. 6, w przypadkach o których mowa w ust. 5 zdanie pierwsze. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy w terminie, o którym mowa w zadaniu poprzedzającym  uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem przez przedkładającego kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy, chyba że wartość umowy o podwykonawstwo przekracza 50 000,00 zł.

- Jeżeli umowa, o której mowa w ust. 8 przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3 Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

- Postanowienia ust. 2 - 9  stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo. Wszelkie zmiany dotyczące umowy o podwykonawstwo wymagają pisemnej formy, pod rygorem nieważności.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zapewni, aby w umowach 
z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami okres odpowiedzialności za wady nie był krótszy od okresu odpowiedzialności za wady Wykonawcy wobec Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy i dalszego podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania.

- Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca).

- W przypadku realizacji Umowy przy pomocy podwykonawców (dalszych podwykonawców) Wykonawca każdorazowo dołączy do protokołu odbioru robót odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami).

- W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do realizacji czynności w związku z przedmiotem umowy wbrew postanowieniom niniejszego paragrafu:

- Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu, niezależnie od kar przewidzianych w §18 Umowy, każdorazowo karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy,

      - Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiającemu wszelkich niezbędnych dokumentów, o których mowa w niniejszym paragrafie,

      - Zamawiający uprawniony będzie do odstąpienia od niniejszej umowy z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 3 miesięcy od dnia uzyskania informacji o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 5% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 6 ust. 2 Umowy.

- Gdy szkoda przewyższa wysokość nałożonej kary umownej Zamawiający może dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 11

Materiały

- Wykonawca zobowiązany jest do używania materiałów wyłącznie o jakości odpowiadającej opisowi zawartemu w SIWZ i jej załącznikach, a szczególnie w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz normom zawartym w dokumentacji technicznej, projektowej oraz specyfikacjach technicznych, mających wymagane przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa RP oraz Unii Europejskiej, atesty, świadectwa i certyfikaty dopuszczające je do stosowania, w szczególności w podmiotach leczniczych.

- Wykonawca ma obowiązek przedstawić i przekazać Zamawiającemu świadectwa i inne dokumenty stwierdzające jakość użytych materiałów i wyrobów najpóźniej na 7 dni przed ich wbudowaniem.

- Wykonawca przed wbudowaniem określonego materiału lub urządzenia zobowiązany jest uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego, co do ich zgodności z dokumentacją projektową, wykonawczą i  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) oraz przyjętym standardem użytkowym, przy czym bezskuteczny upływ 14-dniowego terminu, jaki Strony ustalają na akceptację lub odmowę akceptacji przez Zamawiającego, jest równoznaczny z wyrażeniem akceptacji przez Zamawiającego, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za wady robót w przypadku użycia materiałów niezgodnych z tymi wymogami.

§ 12

  - Odbiór robót budowlanych

- Odbiorom częściowym wykonanych elementów robót będą podlegały roboty zanikające oraz ulegające zakryciu.

- Kierownik robót winien zgłaszać inspektorowi nadzoru inwestorskiego gotowość do odbioru robót zanikających  i robót ulegających zakryciu, dokonując w tym zakresie stosownego wpisu do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego, poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedopełnienia formy lub terminu zawiadomienia, Wykonawca zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu poprzedniego

- Odbioru robót zanikających i robót ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego,  nie później niż w ciągu dnia następnego od dnia dokonania wpisu do dziennika budowy i otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Fakt dokonania odbioru tych robót potwierdzany będzie odpowiednim wpisem do dziennika budowy oraz protokołem odbioru częściowego.

- Odbiorom częściowym podlegają także roboty wyszczególnione w harmonogramie rzeczowo - finansowym, zakończone w 100%. Odbiory winny być dokonane przez przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od daty zgłoszenia o gotowości do odbioru poprzez wpis do dziennika budowy z jednoczesnym zawiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego poprzez przesłanie mu wiadomości e-mail na wskazane przez niego adresy e-mail z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Kierownik robót każdorazowo wraz z dokonaniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 i 4 przedłoży inspektorowi nadzoru inwestorskiego dokumenty niezbędne do wykonania odbioru w szczególności świadectwa jakości i certyfikaty na materiały oraz świadectwa wykonanych robót i zainstalowanych urządzeń, dotyczące odbieranych robót.

- Przedmiotem odbioru końcowego jest bezusterkowe wykonanie przedmiotu umowy, potwierdzone protokołem.

- O gotowości do odbioru końcowego realizowanych robót Wykonawca zawiadomi Zamawiającego poprzez e-mail z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem i dokona stosownego wpisu w dzienniku budowy. Spisanie protokołu odbioru końcowego nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę Zamawiającemu wszystkich dokumentów, pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia, obejmujących w szczególności:

a)	dokumentację powykonawczą,

b)	protokoły i zaświadczenia z przeprowadzanych przez Wykonawcę sprawozdań i badań,

c)	atesty, świadectwa, certyfikaty na materiały i wyroby, deklaracje zgodności,

d)	instrukcje obsługi i karty gwarancyjne,

e)	oświadczenie Wykonawcy i kierownika robót o zgodności wykonania przedmiotu Umowy z dokumentacją oraz obowiązującymi przepisami i normami,

f)	protokół odbioru wykonanych robót, zatwierdzonych przez Państwową Straż Pożarną oraz Powiatową Stację Sanitarno Epidemiologiczną,

g)	decyzję o pozwoleniu na użytkowanie obiektu, wydaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Świebodzinie.

- Zamawiający w terminie do 7 dni od zgłoszenia gotowości do odbioru potwierdzi zakończenie robót, w tym kompletność i prawidłowość dokumentacji, wyznaczając termin przystąpienia do odbioru końcowego, nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania potwierdzenia zakończenia robót.

- Zakończenie czynności odbioru winno nastąpić najpóźniej 7-go dnia roboczego, licząc od dnia ich rozpoczęcia.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi występowanie wad usuwalnych, czyli takich, które dają się usunąć i nie powodują niezdolności przedmiotu do odbioru i użytkowania, nie mających istotnego charakteru, Zamawiający dokona odbioru tych robót zaś w protokole odbioru zostaną te wady opisane i określony zostanie sposób i termin ich usunięcia.

- Jeżeli podczas odbioru końcowego Zamawiający stwierdzi istotne wady przedmiotu umowy lub braki dokumentów, których obowiązek sporządzenia wynika z Umowy lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czynności odbioru końcowego zostaną przerwane, zaś Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin na usunięcie istotnych wad przedmiotu umowy lub/i uzupełnienia brakujących dokumentów. Wykonawca niezwłocznie powiadomi Zamawiającego o usunięciu istotnych wad przedmiotu umowy lub/i  uzupełnienia brakujących dokumentów. Zamawiający przystąpi do ponownego odbioru końcowego w wyznaczonym przez siebie terminie po usunięciu przez Wykonawcę wad przedmiotu umowy lub/i uzupełnieniu dokumentów. Zakończenie odbioru zostanie potwierdzone protokołem odbioru ostatecznego, podlegającym podpisaniu przez upoważnionych przedstawicieli Stron Umowy.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego robót zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem – może obniżyć wynagrodzenie o wartość elementu wadliwego – zachowując prawo do naliczenia ustalonych kar umownych i odszkodowań,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem - może odstąpić od umowy, zażądać wykonania umowy po raz drugi lub powierzyć jej wykonanie innemu podmiotowi na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§ 13

## Zasady rozliczeń

- Ustala się następujące zasady rozliczeń finansowych Zamawiającego i Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy:

  - Zamawiający dopuszcza fakturowanie częściowe. Faktury częściowe muszą odzwierciedlać rzeczywiste zaawansowanie robót wykonanych zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, których prawidłowość wykonania potwierdzona została protokołem odbioru częściowego, zaakceptowanym i podpisanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego i mogą być wystawiane nie częściej niż raz w miesiącu. Suma faktur częściowych nie może być większa niż 70% wartości zamówienia brutto,

  - należność wynikająca z faktur częściowych lub faktury końcowej płatna będzie w terminie do 30 dni od daty przedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury z wymaganymi załącznikami, o których mowa w ust. 3, w tym odpowiednio z częściowym protokołem odbioru robót lub bezusterkowym końcowym protokołem odbioru robót;

  - za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego;

  - Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania z wynagrodzenia należnego Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy ewentualnych roszczeń Zamawiającego, w tym z tytułu odszkodowań i kar umownych, jak też kosztów poniesionych przez Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Strony ustalają, że każdorazowo podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur będą podpisane przez Strony protokoły odbioru wykonanych robót, z uwzględnieniem ust. 3.

- Podstawą wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia będą prawidłowo wystawione przez Wykonawcę faktury VAT przedstawione Zamawiającemu wraz z:

  - protokołem odbioru częściowego zakończonego etapu robót, w którym będą wyszczególnione wydzielone elementy robót budowlanych wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców, lub do którego będą załączone protokoły odbioru części robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców w ramach odbieranych robót,

  - kopiami faktur VAT lub rachunków wystawionych przez zaakceptowanych przez Zamawiającego podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi,

  - kopiami przelewów bankowych potwierdzających płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców za wykonane przez nich roboty, dostawy i usługi, a w przypadku braku robót budowlanych, dostaw lub usług zrealizowanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców przed dniem odbioru częściowego robót budowlanych, lub jeżeli roszczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców nie były jeszcze wymagalne – wraz z oświadczeniami podwykonawców lub dalszych podwykonawców w tym zakresie,

  - dodatkowo jeżeli przy ostatniej płatności  Wykonawca nie przedłożył kopii przelewów bankowych   potwierdzających płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców a  przedłożył jedynie oświadczenia  podwykonawców lub dalszych podwykonawców, z których wynika, iż roszczenia nie były jeszcze wymagalne, to warunkiem dokonania kolejnej płatności jest przedłożenie kopii przelewów bankowych  potwierdzających dokonanie płatności na rzecz podwykonawców i dalszych podwykonawców, których dotyczą uprzednio złożone oświadczenia.

- Jeżeli Wykonawca nie przedstawi wraz z fakturą VAT  dokumentów, o których mowa w ust.3 Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania wypłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia przez Wykonawcę wymagań, o których mowa w ust.3 nie może być traktowane przez Wykonawcę jako niedotrzymanie przez Zamawiającego terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

- Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie, w terminie przez siebie wskazanym, wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów składanych wraz z wnioskami o płatność.

- Wykonawca przekazuje Zamawiającemu pisemne wyjaśnienia, o których mowa ust. 5, zawierające szczegółowe uzasadnienie zajętego stanowiska co do zakresu i charakteru robót budowlanych, dostaw i usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę, prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  postanowień umowy o podwykonawstwo w zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

- Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane będące przedmiotem Umowy.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 7, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.

- Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający umożliwi Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w ust. 7. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie zgłaszania uwag, który nie może być krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust.10, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:

  - nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

  - złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo;

  - dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 7, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości Umowy uprawnia Zamawiającego do odstąpienia od Umowy, w terminie o którym mowa w § 17 ust. 2 Umowy.

- Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużytych przez Wykonawcę w czasie trwania Umowy mediów. Obciążenie następować będzie do każdego 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedzający. Podstawą wystawienia faktury obciążającej Wykonawcę będą wskazania odpowiednich urządzeń pomiarowych.

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego, który wskazany będzie na fakturze, w celu dokonania na niego zapłaty figuruje w wykazie podmiotów („Biała Lista”), o którym mowa w art. 96b ust.1 ustawy z dnia 11marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

§ 14

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Wykonawca złożył przed podpisaniem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 3% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, tj. w wysokości …………………..…….. PLN (słownie: …………………………… złote 00/100).

- Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 wniesione zostanie w formie …………………………………….……..,  (w przypadku zabezpieczenia składane w formie innej niż pieniężna musi być ono bezwarunkowe oraz nieodwołalne i płatne na pierwsze żądanie), zgodnie z art. 148 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

- Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujących terminach:

  - 70 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tzn. po podpisaniu bezusterkowego protokołu odbioru końcowego,

  - 30 % wartości zabezpieczenia należytego wykonania Umowy – w terminie 15 dni od dnia upływu terminu rękojmi za wady.

- W przypadku zmiany terminu wykonania Umowy Wykonawca wnoszący zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w innej formie niż pieniądz, zobowiązany jest do odpowiedniego przedłużenia terminu udzielonych zabezpieczeń w terminie 3 dni licząc od dnia zmiany terminu wykonania Umowy bez wzywania przez Zamawiającego, pod rygorem naliczenia kar umownych.

§ 15

Rękojmia za wady

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, które ujawnią się w terminie 60 miesięcy liczonych od dnia zakończenia realizacji przedmiotu umowy potwierdzonego bezusterkowym odbiorem końcowym. Zamawiający może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi po upływie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzającym, jeżeli Zamawiający zawiadomił o wadzie przedmiotu umowy przed jego upływem.

- W razie stwierdzenia wad przedmiotu umowy lub jego części Zamawiający może żądać ich usunięcia w wyznaczonym stosownym terminie, nie dłuższym niż 14 dni. W przypadku konieczności sprowadzenia przez Wykonawcę części zamiennych termin może zostać wydłużony do 30 dni. Do usunięcia wady stosuje się odpowiednio postanowienia § 16 ust. 9 i 10 Umowy.

§ 16

Gwarancja

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięczną gwarancję na wykonane roboty budowlane (remontowe) i 36 miesięczną gwarancję na urządzenia i elementy wyposażenia (chyba że okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuży – wówczas okres gwarancji dla tych urządzeń i elementów wyposażenia udzielonej przez Wykonawcę wynosi nie mniej niż okres gwarancji udzielonej przez producenta), przy czym termin gwarancji liczony będzie od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu umowy oraz zobowiązuje się do wykonywania na koszt własny bieżącej konserwacji instalacji i zamontowanych elementów i urządzeń w okresie gwarancji oraz dokonywania przeglądów okresowych zamontowanych urządzeń i elementów wyposażenia zgodnie z zaleceniami bądź wymaganiami ich producentów oraz wynikających z Prawa Budowlanego. Wykaz takich urządzeń, przeglądów, konserwacji i serwisu Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w formie tabeli serwisowej ze wskazaniem firm odpowiedzialnych i osób kontaktowych wraz z dokumentacją powykonawczą, o której mowa w §12 ust. 7.  Dodatkowo Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzenia ogólnych przeglądów wykonanych robót budowlanych (remontowych) co 6 miesięcy na wezwanie Zamawiającego. Termin każdego przeglądu zostanie wskazany przez Zmawiającego z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem, poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres, o którym mowa w ust. 5. Po każdym takim przeglądzie Strony sporządzą protokół z wyszczególnieniem ewentualnych wad (usterek). Do usuwania wad (usterek) stwierdzonych przy przeglądach wykonanych robót budowlanych (remontowych) stosuje się odpowiednio ust. 2-11.

- Wykonawca będzie usuwał wady (usterki) w okresie odpowiedzialności swoim kosztem i staraniem bez względu na związane z tym koszty.

- Zamawiający jest uprawniony do wykonywania uprawnień z gwarancji niezależnie od przysługujących mu uprawnień z tytułu rękojmi.

- Świadczenia wynikające z udzielonej gwarancji będą wykonywane przez Wykonawcę, producenta, autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy w miejscach realizacji Umowy, a jeżeli będzie to technicznie niemożliwe, wszelkie działania organizacyjne i koszty wynikające ze świadczenia poza tym miejscem obciążają Wykonawcę.

- Czas reakcji (tj. przystąpienie do niezwłocznego usunięcia usterki poprzez  stawiennictwo serwisanta) na zgłoszenie wady (usterki) nie może przekroczyć 2 dni (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od dnia jej zgłoszenia. Zgłoszenia wad (usterek) Zamawiający dokona poprzez wysłanie e-mailem z informacją o wadzie (usterce) na adres ……………………..@................................

- Naprawa gwarancyjna będzie wykonana w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych z licząc od dnia wysłania zgłoszenia przez Zamawiającego, o którym mowa w ust. 5. W przypadku konieczności sprowadzenia specjalistycznych części zamiennych, termin ten nie może ulec wydłużeniu, nie dłużej jednak niż 14 dni, chyba, że Strony uzgodnią inny termin, co zostanie potwierdzone pisemnym protokołem konieczności.

- Okres gwarancji na naprawiane elementy ulega automatycznemu przedłużeniu o okres naprawy, tj. czas liczony od dnia zgłoszenia wady (usterki), o którym mowa w ust. 5 do dnia jej zgłoszenia.

- Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym po bezusterkowym odbiorze końcowym przedmiotu umowy, przy czym w przypadku wymiany wadliwego przedmiotu umowy (jego elementu) na nowy albo dokonania usunięcia wady (usterki) termin gwarancji biegnie na nowo od chwili ponownego dostarczenia Zamawiającemu naprawionych rzeczy (odpowiednio przedmiotu umowy lub jego elementu).

- Wykonawca ma obowiązek poinformowania Zamawiającego o przystąpieniu do usuwania wady (usterki). Usunięcie wady (usterki) będzie stwierdzone protokolarnie, po uprzednim zawiadomieniu przez Wykonawcę Zamawiającego o jej usunięciu.

- Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny Wykonawca nie usunie wady (usterki) w wyżej zastrzeżonych terminach, Zamawiający po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu na usunięcie wad (usterek) ma prawo bez utraty gwarancji zaangażować inny podmiot do usunięcia wad (usterek) w drodze zastępczego wykonania na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązany jest pokryć pełne związane z tym koszty w ciągu 14 dni od daty otrzymania od Zamawiającego wezwania wraz z dowodem zapłaty (umowne prawo zastępczego wykonania).

- Zamawiający zobowiązuje się do dotrzymywania podstawowych warunków eksploatacji określonych w instrukcjach eksploatacji i kartach gwarancyjnych wystawionych przez producentów i dostarczonych przez Wykonawcę Zamawiającemu wraz z dokumentacją powykonawczą. W ramach zadania Wykonawca odpowiedzialny będzie również za niezbędne przeglądy urządzeń w ramach gwarancji jakości, co nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku bieżącej konserwacji.

§ 17

Odstąpienie od umowy

- Oprócz przypadków wymienionych w kodeksie cywilnym i ustawie z dnia 24 stycznia2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) Stronom przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy (w całości lub w części) w razie zaistnienia okoliczności wskazanych w ust. 2.

- Zamawiający może odstąpić od umowy nie później niż w terminie 2 miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu co najmniej jednej z poniższych okoliczności:

- Wykonawca na skutek swojej niewypłacalności nie wykonuje zobowiązań pieniężnych przez okres co najmniej 3 miesięcy,

- zostanie podjęta likwidacja Wykonawcy,

- wystąpienia u Wykonawcy dużych trudności finansowych, w szczególności wystąpienie zajęć komorniczych lub innych zajęć uprawnionych organów o łącznej wartości przekraczającej 200 000,00 PLN (słownie: dwieście tysięcy złotych),

- Wykonawca zaniecha realizacji przedmiotu umowy, tj. w sposób nieprzerwany nie będzie go realizował przez okres 14 dni, z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca,

- Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy lub w przypadku wstrzymania prac przez Zamawiającego, nie podejmie ich w ciągu 7 dni od chwili otrzymania decyzji  o ich podjęciu od Zamawiającego,

- Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie oraz nie reaguje na polecenia Zamawiającego dotyczące poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym mu przez Zamawiającego terminie,

- Wykonawca spowodował zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w stosunku do terminu realizacji któregokolwiek z etapów powyżej 1 miesiąca,

- Wykonawca nie zastosował się do żądania Zamawiającego, o którym mowa w § 5 ust. 4;

- w innych przypadkach określonych w Umowie.

- Wykonawcy nie przysługuje odszkodowanie z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z powodu okoliczności leżących po stronie Wykonawcy albo w razie rozwiązania umowy na podstawie ust. 4 niniejszego paragrafu.

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach (art. 145 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

- Zamawiający może rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym, w przypadku, gdy Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegał obligatoryjnemu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm).

- W razie odstąpienia od umowy bądź przerwania jej wykonywania albo rozwiązania Wykonawca:

- przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia,

- zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez Strony, na koszt Zamawiającego, jeżeli do odstąpienia od umowy doszło z przyczyn, za które Zamawiający odpowiada; w pozostałych wypadkach koszty zabezpieczenia ponosi Wykonawca,

- zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbiór robót przerwanych oraz zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.

- Zamawiający dokona odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia albo rozwiązania umowy, pod warunkiem ich prawidłowego wykonania potwierdzonego stosownym protokołem.

- Odstąpienie od umowy albo rozwiązania niniejszej umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- Odstąpienie od umowy albo rozwiązania niniejszej umowy nie wpływa na istnienie i skuteczność roszczeń o zapłatę kar umownych.

- W przypadku odstąpienia od umowy zobowiązania Wykonawcy z tytułu rękojmi i gwarancji oraz zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy pozostają w mocy, co do części przedmiotu umowy, która została wykonana do dnia odstąpienia.

§ 18

Kary umowne

- Strony zastrzegają sobie prawo do naliczania i dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:

- odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2 Umowy, z zastrzeżeniem §10 ust. 15 pkt c),

- niewykonania przedmiotu umowy w terminie określonym w §8 ust. 1 ab initio Umowy wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki,

- niewykonania poszczególnych etapów prac w terminach określonych w §8 ust. 1 Umowy każdorazowo w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki,

- zwłoki w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad,

- zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi każdorazowo w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2 Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 15 ust. 2 albo § 16 ust. 6 Umowy,

- braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy każdorazowo w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 6 ust. 2 Umowy, za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu płatności, określonego w § 10 ust. 3,

- nie przedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, jak również nie przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek niedochowania obowiązków Wykonawcy w tym zakresie,

- braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w wysokości 5 000,00 PLN za każdy przypadek niedochowania obowiązku Wykonawcy w tym zakresie,

- nieprzedłożenia zanonimizowanych kopii dokumentów pracowników wykonujących czynności wskazane w § 2 ust. 4 Umowy, każdorazowo wysokości 5000,00 PLN,

- zwłoki w przedłożeniu zanonimizowanych kopii dokumentów pracowników wykonujących czynności wskazane w § 2 ust. 4 Umowy każdorazowo w wysokości 500,00 PLN za każdy dzień zwłoki licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 2 ust. 5 Umowy,

- nie przedstawienia Zamawiającemu w przewidzianym terminie polis ubezpieczenia budowy, o których mowa w § 20 Umowy, w wysokości 1000,00 PLN za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia następnego po upływie terminu określonego w § 20 Umowy,

- braku nadzoru na budowie w postaci kierownika budowy lub kierowników robót, w wysokości każdorazowo 500,00 zł za każdy stwierdzony przez Zamawiającego dzień, w którym nie było nadzoru na budowie zgodnie z Umową.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnych do zapłaty faktur lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- Kary mogą się sumować.

- Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

- Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku wykonania Umowy.

## § 19

  - Siła wyższa

- Przez okoliczności siły wyższej strony rozumieją zdarzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym, którego nie można było przewidzieć ani jemu zapobiec, w szczególności takie jak: wojna, stan wyjątkowy, powódź, pożar, stan pandemii czy też zasadnicza zmiana sytuacji społeczno – gospodarczej. Jeżeli wskutek okoliczności siły wyższej Strona nie będzie mogła wykonywać swoich obowiązków umownych w całości lub w części, niezwłocznie powiadomi o tym drugą Stronę. W takim przypadku strony, pisemnie pod rygorem nieważności, uzgodnią sposób i zasady dalszego wykonywania umowy lub umowa zostanie rozwiązana.

- Bieg terminów określonych w Umowie ulega zawieszeniu przez czas trwania przeszkody spowodowanej siłą wyższą.

§ 20

Ubezpieczenie

- Wykonawca oświadcza, iż dokona na własny koszt ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej, obowiązującej od daty zawarcia Umowy wraz z cesją ubezpieczenia na rzecz Zamawiającego do wysokości wynagrodzenia brutto za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 2, z zastrzeżeniem ust. 2.

- Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy zapewnić ciągłość ubezpieczenia budowy od wszelkich ryzyk budowlanych i odpowiedzialności cywilnej. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu aktualną, opłaconą polisę nie później niż 14 dni przed wygaśnięciem dotychczasowego dokumentu ubezpieczenia (polisy).

§ 21

Zmiana postanowień umowy

- Zmiana postanowień Umowy może nastąpić za zgodą obu Stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności.

- Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana Umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy.

- Dopuszcza się również zmianę Umowy w przypadkach w niej określonych, jak również w razie:

      - konieczności zastosowania nieprzewidzianych przez Zamawiającego zmian technicznych lub technologicznych wynikających m.in. ze stanu budynku, jego instalacji lub też koniecznych z uwagi na zabezpieczenie budynku lub bezpieczeństwo osób w nim przebywających,

      - wad w dokumentacji projektowej, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie prac, zgodnie z wymogami Zamawiającego, konieczności zmian w dokumentacji projektowej wynikających z potrzeb Zmawiającego, które nie zostały ujęte w dokumentacji projektowej,

      - konieczności zmiany podwykonawcy wskazanego w ofercie, pod warunkiem spełnienia przez niego wszystkich wymogów określonych w SIWZ,

      - konieczności wydania lub zmiany decyzji organów administracyjnych związanych z przedmiotem zamówienia.

      - oraz w pozostałych przypadkach wymienionych art. 144  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.).

§ 22

Poufność

Osoby, którymi przy wykonywaniu Umowy posługują się Strony, nie mogą bez upoważnienia wzajemnego Stron Umowy upubliczniać uzyskanej w związku z wykonywaniem dzieła wiedzy o treści umowy, ani żadnych dokumentów i informacji na temat dotyczących jej realizacji. Nie dotyczy to przypadków, gdy obowiązek udzielenia informacji lub udostępnienia dokumentów wynika z obowiązujących przepisów prawa.

§ 23

Postanowienia końcowe

- Wszelkie oświadczenia Stron będą składane na piśmie pod rygorem nieważności, listem poleconym lub za potwierdzeniem ich złożenia.

- Wszelkie zmiany i uzupełnienia Umowy wymagają zgody Stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, chyba że Umowa stanowi inaczej.

- Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia porządku w rejonie prowadzonych prac oraz wykonania niezbędnych zabezpieczeń w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób postronnych, co zostało skalkulowane w ryczałtowej cenie oferty.

- Wykonawca pokryje wszelkie koszty i opłaty związane z realizacją Umowy, w tym między innymi koszty: przeglądów, odbiorów oraz uzyska niezbędne zezwolenia (o ile będą konieczne).

- Wykonawca przedłoży Zamawiającemu listy pracowników upoważnionych do wykonywania prac oraz zapewni odzież roboczą, jak i identyfikatory pozwalające na jednoznaczną identyfikację pracowników.

§ 24

- Żadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiązań z Umowy bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony, w szczególności Wykonawcy nie przysługuje prawo przenoszenia wierzytelności wynikających z Umowy na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej pod rygorem nieważności.

- Strony zobowiązują się do każdorazowego powiadamiania się listem poleconym o zmianie adresu swojej siedziby, pod rygorem uznania za skutecznie doręczoną korespondencję wysłaną pod dotychczas znany adres.

- Strony ustalają, iż pod pojęciem dni roboczych rozumieją dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy oraz Świąt.

- Wszelkie spory wynikające z Umowy Strony będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego.

- W sprawach nieunormowanych Umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, wraz z przepisami wykonawczymi.

- Wykonawca oświadcza, podpisując Umowę, że dokumenty przedłożone Zamawiającemu w niniejszym postępowaniu przetargowym nie utraciły aktualności i że spełnia na dzień podpisania Umowy, warunki udziału w postępowaniu przetargowym.

- Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

………………………………                                                                                                                    ………………………………

Zamawiający						                                                            Wykonawca

data i podpis										data i podpis

Załącznik nr  6 do SIWZ

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na 1 piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto. oświadczam, że Wykonawca, którego reprezentuję:

- nie należy do grupy kapitałowej*

- należy do grupy kapitałowej i w załączeniu przedkłada listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej oraz przedstawia dowody, że powiązania z innym podmiotem (wykonawcą) nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia*,

o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych (z wykonawcami, którzy złożyli oferty w niniejszym postępowaniu)

……………………………………………………..

(podpis osoby upoważnionej do reprezentacji)

* Niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 5

WYKAZ ROBÓT BUDOWLANYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa części pomieszczeń dla oddziału ortopedii B, zlokalizowanego na 1 piętrze w budynku C wraz z montażem wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, cieplnej, medycznej oraz elektroenergetycznej w Lubuskim Centrum Ortopedii w Świebodzinie, na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/6, obręb 0002, jednostka ewidencyjna 080805_4 Świebodzin – miasto,

oświadczam(y), że:  wykonałem(wykonaliśmy) następujące ROBOTY BUDOWLANE:

| L.p. | Rodzaj robót budowlanych (podać: - przedmiot robót, w tym informacje na temat obiektu - rodzaj robót: budowa/przebudowa) | Wartość robót brutto w PLN | Data wykonania robót budowlanych (okres realizacji) | Miejsce wykonania robót | Podmioty na rzecz których roboty zostały wykonane |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

UWAGA:

Wykonawca jest zobowiązany do niniejszego wykazu załączyć dowody określające czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.

…………………………….		…………………………………………………..

(miejscowość, data)		(czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna    upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy)