OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIIA

Detektora XD +17ec o wymiarach 43x43 cm. Detektor powinien być z bezprzewodową transmisją wi-fi, bateria zabudowana w detektorze z możliwością ładowania przez gniazdo USB, zapewniająca dłuższą pracę w warunkach mobilnych. Detektor ma być kompatybilny ze stacją aparatury Technika NX oraz z posiadanym systemem FLES przez Zamawiającego. Praca na detektorze powinna być możliwa w stole rtg, w statywie płucnym oraz poza nim tzw. ekspozycje wolne. Maksymalne obciążenie powierzchniowe  ok 400 kg, punktowe ok 200 kg.