Załącznik nr 6 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 10 – ZESTAW MEBLI MEDYCZNYCH – 1 zestaw

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………

2. Typ, model (podać): ………………………………………………………………………….

3. Producent (podać): ……………………………………………………………………………

4. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Konstrukcja z blachy stalowej o grubości 1mm galwanizowanej, lakierowanej proszkowo. Elementy konstrukcyjne szafki tj. drzwi, fronty szuflad, boki, podłoga i sufit o grubości 18 mm (+/-1mm). Cokoły o wysokości 100mm z systemem poziomowania w zakresie minimum 15mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Fronty szuflad, drzwi, wykonane z podwójnej blachy stalowej, galwanizowanej, lakierowanej proszkowo z wypełnieniem wygłuszającym i usztywniającym w formie tzw. plastra miodu, wyposażone w uszczelki gumowe w jasnym kolorze (białe lub jasno szare) od wewnętrznej strony , | TAK |  |
|  | Elementy konstrukcyjne korpusu – podłoga, sufit (w szafkach wiszących i szafach wysokich - szafki podblatowe bez sufitu) oraz boki szafki wykonane z podwójnej blachy stalowej, galwanizowanej, lakierowanej proszkowo z wypełnieniem wygłuszającym i usztywniającym w formie tzw. plastra miodu | TAK |  |
|  | Uchwyty na drzwiach i szufladach w formie litery U wykonane ze stali nierdzewnej o długości 17 cm (+/-1 cm) | TAK, PODAĆ |  |
|  | Szafki muszą być ustawione i zmontowane w zestawy wg podanych poniżej wymiarów, skręcone ze sobą oraz uszczelnione do podłoża i ścian w celu zapewnienia utrzymania w czystości. | TAK |  |
|  | Blat laminowany o grubości min 38mm | TAK, PODAĆ |  |
|  | Półki laminowane z brzegami oklejonymi \pcv | TAK |  |
|  | Konstrukcja szafy musi umożliwiać szybką zmianę wysokości półek bez użycia narzędzi co 25mm (+/-5mm) | TAK |  |
|  | Kosze modułowe wg zestawienia wykonane z wytrzymałego materiału typu ABS osadzone na profilowanych prowadnicach z tworzywa ABS pozwalających na ich wysuwanie. | TAK |  |
|  | Szafy i szafki fabrycznie nowe, nieużywane, niedemonstracyjne, niepowystawowe | TAK |  |
| ZESTAWIENIE ILOŚCIOWE |
|  | ZESTAW NR 1 | Szt. |
|  | Szafa wysoka z drzwiami pojedynczymi lewymi o wymiarach 655x470x1900 mm (+/-2mm) na cokole o wysokości 100mm | 1 |
|  | Panele wewnętrzne do szafy wysokiej z prowadnicami do koszy - komplet | 1 |
|  | Kosz modułowy wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach 600x400x100mm | 3 |
|  | Kosz modułowy wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach 600x400x200mm | 3 |
|  | Półka o wymiarach 600x400x10mm | 2 |
|  | Szafka podblatowa pod zlew o wymiarach 500x470x760mm(+/-2mm) na cokole o wysokości 100mm z jednymi drzwiami | 1 |
|  | Szafka podblatowa o wymiarach 655x470x760 mm (+/-2mm) na cokole o wysokości 100 mm z jednymi drzwiami | 1 |
|  | Panele wewnętrzne do szafki podblatowej z prowadnicami do koszy - komplet | 1 |
|  | Kosz modułowy wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach 600x400x100mm | 1 |
|  | Kosz modułowy wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach 600x400x200mm | 2 |
|  | Szafka podblatowa pod zlew o wymiarach 655x470x760mm(+/-2mm) na cokole o wysokości 100mm z jednymi drzwiami | 1 |
|  | Szafka wisząca o wymiarach 500x270x600 mm (+/-2mm) z jednymi drzwiami i jedną półką | 1 |
|  | Szafka wisząca o wymiarach 655x270x600 mm (+/-2mm) z jednymi drzwiami i jedną półką | 2 |
|  | Szafka nadstawka na szafę wysoką o wymiarach 655x470x450mm (+/-2mm) z jednymi drzwiami | 1 |
|  | Szafka nadstawka nad szafkę wiszącą o wymiarach 500x270x450mm (+/-2mm) z jednymi drzwiami | 1 |
|  | Szafka nadstawka nad szafkę wiszącą o wymiarach 655x270x450mm (+/-2mm) z jednymi drzwiami | 2 |
|  | Zlew ze stali nierdzewnej wpuszczany w blat | 1 |
|  | Umywalka ze stali nierdzewnej wpuszczana w blat | 1 |
|  | Blat laminowany na szafki podblatowe o długości 190cm +\- 5 cm | 1 |
|  | ZESTAW NR 2 |  |
|  | Szafka wisząca o wymiarach 800x370x600mm (+/-2mm) dwoje drzwi i jedna półka | 1 |
|  | Szafka nadstawka nad szafkę wiszacą o wymiarach 800x370x450mm (+/-2mm) dwoje drzwi | 1 |