Załącznik nr 6 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – ZADANIE 6 – WIDEOLARYNGOSKOP C-MAC Z ŁOPATKĄ MAC W ROZMIARZE NR 4 – 1 szt.

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………

2. Typ, model (podać): ………………………………………………………………………….

3. Producent (podać): ……………………………………………………………………………

4. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| PARAMETRY OGÓLNE |
|  | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany, niedemonstracyjny, niepowystawowy | TAK |  |
|  | Wideolaryngoskop kompatybilny z modułem monitora Karl Storz C-Mac 8403 ZX | TAK |  |
|  | W pełni wielorazowy, nie wykorzystujący elementów jednorazowych | TAK |  |
|  | Podłączanie wideolaryngoskopu do modułu monitora poprzez wtyk z bezgwintowym interfejsem łączącym | TAK |  |
|  | Rękojeść wyposażona w jeden przycisk do uruchamiania zapisu zdjęć i wideo | TAK |  |
|  | Łopatka metalowa, typu MACINTOSH, zintegrowana na stałe z rękojeścią, w zestawie wideolaryngoskop z łopatką w rozmiarze nr 4 | TAK |  |
|  | Kamera z przetwornikiem obrazowym CMOS wraz z diodą oświetleniową LED zintegrowane w łopatce | TAK |  |
|  | W pełni kompatybilny z posiadanym przez Zamawiającego procesorem obrazu Karl Storz | TAK |  |
|  | Obiektyw kamery zapewniający wizualizację końca łopatki na ekranie monitora w trakcie intubacji | TAK |  |
|  | Pełne zanurzenie w roztworze, klasa ochrony IPX8 | TAK |  |
|  | Możliwość sterylizacji w STERRAD, tlenku etylenu | TAK |  |