Załącznik nr 5 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – OGRZEWACZ PACJENTA 2 SZT. –ZADANIE 1

1. Pełna nazwa urządzenia: ……………………………………………………………………

2. Typ, model (podać): …………………………………………………………………………..

3. Producent (podać): ……………………………………………………………………………

4. Rok produkcji: ……………………………………………………………………………………

Sposób wypełniania tabeli:

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje „TAK” Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY  wpisuje „TAK”,

- W przypadku gdy w kolumnie „PARAMETR WYMAGANY” występuje  „TAK, podać”  Wykonawca w kolumnie „PARAMETR OFEROWANY wpisuje TAK oraz podaje wymagane informacje dotyczące oferowanego urządzenia.

| Lp. | Wymagania techniczne | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Min. 4 ustawienia temperatury: - temp. otoczenia - 32°C + 1°C - 38°C - 43°C + 1°C | TAK, podać |  |
|  | Podstawa jezdna do aparatu na 5 kołach, min. 3 koła muszą posiadać blokadę, z koszykiem na koce. | TAK |  |
|  | Regulowana wysokość uchwytu do prowadzenia podstawy jezdnej. | TAK |  |
|  | Wymiary urządzenia: 200 x 350 x 50 cm (G x S x W) + 5cm | TAK, podać |  |
|  | Giętki, łatwy do przemycia i dezynfekcji przewód grzewczy, łączący urządzenie z kocem. Przewód grzewczy na stałe zamocowany do urządzenia bez możliwości jego przypadkowego odłączenia. Długość przewodów: - przewód grzewczy: min 1,8 m - przewód zasilający: min 4,0 m Przepływ powietrza minimum 1400 l/min | TAK, podać |  |
|  | Antywirusowy i antybakteryjny filtr powietrza o wysokiej skuteczności filtracji, min. HEPA H13: 0.2μm 99,99% | TAK |  |
|  | Podwójny układ zabezpieczający przed przegrzaniem z alarmem dźwiękowym i wizualnym. | TAK |  |
|  | Wskaźnik zbyt wysokiej temperatury. | TAK |  |
|  | Wbudowany licznik przepracowanych godzin automatycznie informujący o konieczności dokonania przeglądu urządzenia bez konieczności śledzenia czasu pracy. | TAK |  |
|  | Praca urządzenia – poziom hałasu max 49 dB. | TAK, podać |  |
|  | Urządzenie kompatybilne z kocami Mistral Air. | TAK |  |

UWAGI:

1. Niespełnienie któregokolwiek z wymaganych powyżej parametrów techniczno-użytkowych oraz wymagań co do ich wartości minimalnych spowoduje odrzucenie oferty bez dalszej jej oceny.

2. Brak opisu traktowany będzie jako brak danego parametru w oferowanej konfiguracji urządzenia.

3. Oświadczam, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego.

...................................................

data pieczątka i podpis Wykonawcy