# Lubuski Ośrodek Rehabilitacyjno – Ortopedyczny w Świebodzinie

ul. Zamkowa 1 	66-200 Świebodzin

tel. 00 48 68 4750601, fax. 00 48 68 4750602	e-mail: loro@loro.pl   http://www.loro.pl

Świebodzin, 24.07.2014 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.16.2014

WYJAŚNIENIE ZAPISÓW

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA

Dotyczy: „Dostawę aparatu do znieczuleń, kapnografu, pulsoksymetrów, wieży artroskopowej z kompletnym osprzętem oraz narzędzi operacyjnych”

Pytanie nr 1

# Czy Zamawiający dopuści zestaw atroskopowy o  parametrach technicznych, którego szczegóły ujęto w tabeli z zestawieniem parametrów?

# ZESTAWIENIE PARAMETRÓW

| Lp. | Parametry |
| --- | --- |
| I. | Głowica kamery HD – 1 szt. |
| 1 | Kamera HD, autoklawowalna, w pełni kompatybilna z monitorem |
| 2 | Głowica kamery zbudowana w sposób zapewniający bezpieczeństwo mechanizmu optycznego podczas upadku – (możliwość uzyskania gwarancji na urazy mechaniczne – upadek) a także pozwalający na szybkie wystudzenie po sterylizacji |
| 3 | Możliwość integracji kamery ze źródłem światła |
| 4 | Kamera wyposażona w te same wyjścia łączące co monitor |
| 5 | głowica kamery artroskopowej wyposażona w przyciski z możliwością sterowania rejestratora cyfrowego i źródła światła |
| II | Sterownik kamery HD 1 szt. |
| III. | Monitor medyczny HD – 1 szt. |
| 1 | Monitor medyczny HD LCD wielkość 26” |
| 2 | Wyposażony w wyjście DVI, Composite, Video, S-Video |
| 3 | RGB z rozdzielczością minimalną 1920x1200 z funkcją „obraz w obrazie |
| 4 | Pokrowiec na monitor |
| IV. | Źródło światła LED HD – 1 szt. |
| 1 | Ledowe źródło światła |
| 2 | Przyłącze do światłowodów różnych producentów |
| 3 | Możliwość zintegrowania źródła światła z kamerą |
| 4 | Wyświetlacz informacyjny zawiera intuicyjne ikony dla łatwości użytkowania w obsłudze konsoli |
| 5 | Żywotność żarówki ok. 20 000 godzin |
| V. | Światłowód – 2 szt. |
| 1 | Światłowód o średnicy minimalnej 5,0 mm miękki i długości minimum 3 metry |
| 2 | Złączki optyka- światłowód, światłowód- źródło światła |
| VI. | Pompa artroskopowa dwurolkowa – 1 szt. - przepływ 0 – 2000 ml/ min -ciśnienie od 0 – 150 mmHg - Dwu rolkowa ssąco tłocząca - Posiadająca funkcje szybkiego przepłukania stawu - Posiadająca funkcje pracy w barku, biodrze, dłoni i kolanie - Pilot automatycznego włączania pompy przy włączaniu shavera (intergarcja z shaverem) - Posiadająca funkcje śródoperacyjnego czyszczenia zapchanej końcówki shavera. |
| 1 | Pompa artroskopowa dwurolkowa |
| 2 | Współpracująca z drenami jednorazowymi oraz kasetami dziennymi z drenami do pacjenta |
|  | Diatermia Diatermia System 2450 - konsola z uchwytem do obsługi elektrod |
| VII. | Konsola sterująca – sterownik elektryczny – 1 szt. |
| 1 | Możliwość przyłączenia „shavera” i dużej rękojeści wiertarskiej jednocześnie oraz piły oscylacyjnej i wiertarki długopisowej |
| 2 | Automatyczna funkcja dostosowywania – zwiększania mocy przy zwiększającym się oporze podczas pracy rękojeści |
| 3 | Możliwość pracy oscylacyjnej napędu |
| 4 | Funkcje wyświetlane na ekranie sterownika i głosowo |
| VIII. | Rękojeść shaver – 1 szt. |
| 1 | Shaver autoklawowalny w pełni kompatybilny z konsolą sterującą z możliwością sterowania ręcznego i na konsoli |
| 2 | Możliwość współpracy z ostrzami wielorazowymi i jednorazowymi, pozwalającymi doginać się pod dowolnym kątem śródoperacyjnie a także ostrzami pracującymi w cyklu posuwisto – zwrotnym |
| 3 | Możliwość podłączenia końcówki typu „Jacobs” w rękojeści shavera poszerzającej zakres pracy shavera o funkcję mikrowiertarki ( do 10 tyś. obr/ min ) – 1 szt |
| 4 | Maksymalna moc minimum 100 Wat |
| 5 | Waga maksymalnie 0,6 kg |
| 6 | Końcówka robocza typu „Jacobs” do mikro zabiegów kompatybilna z shaverem |
| IX | Jednostka centralna systemu archiwizacji medycznej 1 szt. -zapis danych na zewnętrznych serwerach oraz pamięci typu flash pen -drive USB -zapis pojedynczych zdjęć w formatach JPG, bmp -zapis sekwencji video w formacie mpeg2, mpeg1, -eksportowanie zdjęć z nagranych plików video -zapis zdjęć w trakcie nagrywania sekwencji video -funkcja kasowania wybranych plików przed zapisaniem ich na płytę -wprowadzenie informacji o pacjencie- dane |
| X. | Wózek artroskopowy – 1 szt. - ramię do monitora - wysięgnik na płyny - przewód zasilający do wózka |

Optyki:

| I. | Kompletna optyka HD płaszczem wodnym szybkoprzepływowym i trokarem w komplecie; pudełko do sterylizacji; 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm– 2 szt. |
| --- | --- |
| 1 | Komplet składający się z optyki HD z płaszczem i trokarem tępym |
| 2 | Optyka posiadająca spłaszczone soczewki |
| 3 | Średnica optyki 4mm, kąt 30 stopni i pole widzenia minimum 105 stopni |
| 4 | Optyka łączona z płaszczem za pomocą zatrzasku a otwierana za pomocą przycisku |
| 5 | Długość robocza 170 mm |
| II. | Kompletna optyka HD płaszczem wodnym szybkoprzepływowym i trokarem w komplecie; pudełko do sterylizacji: 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm – 1 szt. |
| 1 | Komplet składający się z optyki HD z płaszczem i trokarem tępym |
| 2 | Optyka posiadająca spłaszczone soczewki |
| 3 | Średnica optyki 4mm, kąt 70 stopni |
| 4 | Optyka łączona z płaszczem za pomocą zatrzasku a otwierana za pomocą przycisku |
| 5 | Długość robocza 170 mm |
| III. | Kompletna optyka HD płaszczem wodnym szybkoprzepływowym i trokarem w komplecie; pudełko do sterylizacji; 3 adaptery do podłączenia światłowodów innych firm – 1 szt. |
| 1 | Komplet składający się z optyki HD z płaszczem i trokarem tępym |
| 2 | Optyka posiadająca spłaszczone soczewki |
| 3 | Średnica optyki 2,9mm, kąt 30 stopni i pole widzenia minimum 100stopni |
| 4 | Optyka łączona z płaszczem za pomocą zatrzasku a otwierana za pomocą przycisku |
| 5 | Długość robocza 152 mm |

Elementy zużywalne:

| I. | Dreny do pompy |
| --- | --- |
| 1 | zestaw kaset do pompy artroskowej w torze napływu i odpływu - 40szt |

| II. | Zestaw elektrod do waporyzatora |
| --- | --- |
| 1 | 90 stopni zagięcia - 40szt, 30stopni zagięcia - 10szt; rozmiary do wyboru; |

| III. | Komplet ostrzy shavera jednorazowych, automatycznie rozpoznawanych przez konsolę |
| --- | --- |
| 1 | oznaczona kolorem, kompatybilnych z oferowanym shaverem, zakres rozmiarów od 3,5mm do 5,5mm (do wyboru) : ostrza do kości - 10szt; ostrza do tkanek miękkich - 50szt; |

Warunki gwarancyjne oraz serwis:

- Gwarancja min. 24 miesiące;

- Zagwarantowana dostępność części zamiennych przez min.10 lat od daty dostawy;

- Autoryzowany serwis na terenie Polski

- Czas reakcji serwisu technicznego max. 24 godziny;

- Czas usunięcia wady/usterki nie dłuższy niż 7 dni roboczych;

- Przy naprawie dłuższej niż 7 dni zapewnienie równoważnego sprzętu zastępczego;

- Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów dojazdu i przesyłki w zakresie realizowanej naprawy przez Wykonawcę;

- Pokrycie, w okresie gwarancyjnym, kosztów robocizny i elementów zamiennych przez Wykonawcę;

- Przeglądy okresowe, naprawy dokonywane przez autoryzowany serwis w okresie gwarancji - bezpłatne;

- Szkolenie w zakresie obsługi sprzętu w siedzibie zamawiającego dla personelu medycznego i technicznego - bezpłatne;

- Przekazanie całości zamówionego sprzętu protokołem zgodnie z zawartą umową;

- Instrukcje obsługi wszystkich elementów zamówienia w j. polskim;

- Naprawy gwarancyjne oraz obowiązkowe przeglądy okresowe wraz z wymianą niezbędnych części w okresie gwarancji wliczone w cenę urządzenia.

Odpowiedź 1.

Zamawiający dopuszcza w/w sprzęt o ile nie zmienia on warunków specyfikacji podanej w SIWZ i spełnia wszystkie jego zapisy.

Z-ca Dyrektora ds. Medycznych

LORO SP ZOZ 
w Świebodzinie

Dr n. med. Marcin Sergiew