Opis przedmiotu zamówienia:

Zamawiający zaprasza do składania ofert na Projekt budowalny na stację uzdatniania wody wraz z kosztorysem, projektem sieci wodociągowej doprowadzającej wodę do budynku LCO Sp. z o.o., zbiornikiem retencyjnym zewnętrznym V75m3 wraz z pozwoleniem na budowę w tym zakresie oraz oszacowaniem kosztów realizacji inwestycji.

Lubuskie Centrum Ortopedii im. dr Lecha Wierusza sp. z o.o. na skutek decyzji WSSE zobowiązane jest do zabezpieczenia alternatywnego sposobu zasilania w wodę. Projekt budowlany na SUW zlokalizowaną na terenie LCO Sp. z o.o. zapewni odpowiednią, wynikającą z przepisów jakość wody oraz poprzez wykorzystanie zewnętrznego zbiornika retencyjnego zapewni stabilność jej wykorzystania. Stacja będzie wykorzystywała wodę ze studni zlokalizowanej na terenie LCO Sp. z o.o.

Przygotowując projekt należy uwzględnić wymagania zawarte w opracowaniu „Koncepcja technologiczna SUW Instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody wraz z instalacjami technologicznymi oraz sieciami wodno-kanalizacyjnymi budynku SUW dla szpitala LCO ul. Zamkowa 1 w Świebodzinie” przygotowaną przez projektanta Aleksandra Busza i technologa Jacka Wróblewskiego.

Najważniejsze wytyczne:

- produkcja wody – 5,0m3/h

- automatyczna SUW opartej o aerację w dynamicznym mieszaczu wodno-powietrznym DN 800,

- filtracja dwustopniowa na pojedynczych filtrach pośpiesznych ciśnieniowych DN 1000,

- magazynowanie wody w zbiorniku retencyjnym 75m3,

- zestaw hydroforowy o wydajności 40m3/h przy ciśnieniu 45mH2O,

- zapewnienie sterylizacji, dezynfekcji, fizycznej stabilizacji wody pod kątem zabezpieczenia przed kamieniem kotłowym.

Zamawiający wymaga, aby przedmiotowe opracowanie było kompletnym materiałem projektowym w zakresie wytycznych do wykonania, wyceny robót budowlanych i innych na podstawie, którego Zamawiający będzie mógł przeprowadzić postępowanie przetargowe na wykonanie i budowę: stacji uzdatniania wody, sieci wodociągowej i zbiornika retencyjnego V75m3.

Zaleca się aby Wykonawca przeprowadził wstępnie wizję lokalną na terenie będącym przedmiotem zamówienia na etapie przygotowywania oferty.