Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie odbioru , transportu odpadów medycznych wraz  z  ich  termicznym unieszkodliwieniem w spalarni odpadów medycznych.

Przedmiot zamówienia winien być realizowany zgodnie z obowiązującymi na terenie RP przepisami, w szczególności: a) Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396);

b) ustawą z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019 poz.701 z późn.zm.);

c) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 382 z poźn. zm.) oraz wszelkimi przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

- Przekazywane odpady:

kod 18 01 - odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej, w tym:

- 18 01 02 Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03)

- 18 01 03 Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pielucho majtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82

- 18 01 09  Leki inne niż wymienione w 18 01 08.

Szacunkowa ilość odbieranych odpadów wynosi  łącznie 2 200 kg na miesiąc.

2) Odbiór i transport w/w odpadów Zamawiającego powinien odbywać się 3 razy w tygodniu, tj.: poniedziałek, środa, piątek w godzinach 8:00-14:00. Odpady odbierane będą wyłącznie w systemie kontenerowym polegającym na odbiorze zapełnionego i wymianie na pusty kontener.

3) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć , na czas trwania umowy 6 pojemników  o pojemności 240 litrów przeznaczonych do gromadzenia odpadów medycznych przeznaczonych do gromadzenia odpadów medycznych. Koszty wynajęcia pojemników powinny być wliczone w cenę jednostkową odbieranych odpadów.

4) Zamawiający zastrzega sobie możliwość okresowego zwiększenia lub zmniejszenia częstotliwości odbioru odpadów medycznych.

5) Zamawiający nie dopuszcza możliwości magazynowania przez odbierającego odpadów medycznych odebranych ze szpitala.

6) Odpady medyczne Zamawiającego muszą być po każdym odbiorze przekazywane (w ustawowym terminie) przez Wykonawcę do termicznego unieszkodliwienia do spalarni odpadów niebezpiecznych zlokalizowanej, zgodnie z zasadą bliskości, na terenie województwa lubuskiego  lub do drugiej „awaryjnej” spalarni.

7) Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu aktualnej umowy zawartej ze spalarnią, ważnej przez okres obowiązywania przedmiotowej umowy, położonej na terenie województwa lubuskiego, potwierdzającą realizację zasady bliskości.

8) Odbierający musi posiadać ważną drugą umowę ze spalarnią alternatywną , która unieszkodliwi odpady Zamawiającego w sytuacji awarii lub przestoju 1 spalarni z terenu woj. lubuskiego.

9) Transport odpadów medycznych z terenu Zamawiającego do spalarni odpadów niebezpiecznych odbywać się winien z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych.

10) Odebrane od Zamawiającego odpady medyczne winny być przewożone samochodem dostawczym  w zabudowie kontener, wyposażonym w windę załadunkową.

11) Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego ważenia odbieranych odpadów na elektronicznej wadze posiadającej ważną legalizację, znajdującej się na wyposażeniu środka transportu. Dokument potwierdzający legalizację wagi Wykonawca winien przekazać Zamawiającemu najpóźniej w dniu wejścia w życie umowy.

12) Wykonawca zobowiązany będzie prowadzić dokumentację związaną z obrotem odpadami zgodnie  z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. 2019 poz. 819) oraz rozporządzeniem z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U.2014 poz. 107).

13) Zapłata dokonana będzie każdorazowo pod warunkiem przekazania Zamawiającemu wszelkich dokumentów związanych z wykonaniem usługi, których obowiązek przekazania wynika z obowiązujących przepisów

14) Koszty unieszkodliwiania odpadów Zamawiającego winny być wliczone w cenę odbieranego odpadu.

15) Jeżeli Wykonawca odebrane od Zamawiającego odpady przekaże do termicznego unieszkodliwiania poza obszar województwa, na którym zostały wytworzone, powołując się na art. 20 ust. 6 ustawy  o odpadach, zobowiązany będzie przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające spełnienie przesłanek odstąpienia od realizacji zasady bliskości.

Jedynym kryterium wyboru oceny jest cena.

Pozostałe wymagania formalne wg załączonej umowy.