Świebodzin, 06.06.2016 r.

Znak sprawy LORO ZP.PN.9.2016

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania przetargowego pn. Inwestycja polegająca na budowie windy zewnętrznej do budynku rehabilitacji, wymianie nawierzchni dziedzińca, wykonaniu chodników, dróg i parkingów na działce oznaczonej geodezyjnie nr 291/5, położonej przy ul. Zamkowej w II obrębie miasta Świebodzin.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2  ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) udziela niniejszym wyjaśnień na zadane przez Wykonawców pytania do w/w postępowania przetargowego.

Pytanie 1

Kolor konstrukcji samonośnej RAL 7040 (zbliżony do RAL 9006). Jest to obecnie kolor std. producenta (w przeszłości był to właśnie RAL 9006)?

Odpowiedź 1

Dopuszczalne jest zastosowanie koloru RAL 7040, gdyż jest on zbliżony do koloru stalowego.

Pytanie 2

Konstrukcję samonośną stalową zabezpieczoną antykorozyjnie poprzez: kataforezę (18-24 mikronów) oraz malowanie proszkowe (warstwa farby 150 – 200 mikronów)?

Odpowiedź 2

Dopuszczalne jest zabezpieczenie konstrukcji stalowej przez malowanie kataforetyczne z nałożeniem farby proszkowej o wskazanych grubościach.  Wykonawca robót musi udzielić gwarancji i rękojmi zgodnie z warunkami postępowania przetargowego.

Pytanie 3

Konstrukcję samonośną stalową przeszkloną z 3-ech stron szkłem bezpiecznym  (z 4-tej strony panele blaszane pełne w kolorze konstrukcji)? Jest to obecnie std. producenta. Wersja przeszklona z 2-óch stron a z 2-óch stron wypełniona panelami pełnymi jest droższa.

Odpowiedź 3

Dopuszczalne jest wykonanie konstrukcji przeszklonej z 3 stron szkłem bezpiecznym z zastosowaniem paneli blaszanych pełnych z 4 strony. Należy szyb windy dopasować do miejsca jej lokalizacji.

Pytanie 4

Podszybie 140 mm?

Odpowiedź 4

Kształt i parametry podszybia wynikają z przyjętej windy i należy je dopasować do wymagań producenta. Ważne jest aby wjazd był z poziomu nawierzchni zewnętrznej. bez żadnych progów z uwagi na dostęp dla osób niepełnosprawnych.

Pytanie 5

Odnośnie drzwi i udźwigu platformy.

W opisie technicznym a także na rysunku projektowym podane są drzwi automatyczne segmentowe. Natomiast w odpowiedziach Zamawiającego z dn. 02.06. pojawiły się „drzwi zewnętrzne  przeszklone w ramie stalowej” a także „winda platformowa bez kabiny wewnętrznej”.

W przypadku zastosowania drzwi automatycznych teleskopowych kabina platformy jest pełna (z 2-óch stron zabezpieczona drzwiami kabinowym a z 2-óch ścianami kabinowymi, przy czym ściana z panelem sterowym jest pełna a ściana po przeciwnej stronie przeszklona szkłem bezpiecznym). Ze względu na zastosowanie tego typu drzwi udźwig platformy wynosi 300 kg zamiast 400 kg.

Rozwiązanie to jest o tyle wygodnie, że podczas jazdy nie trzeba na stałe trzymać wciśniętego przycisku na panelu sterowym. Wystarczy raz nacisnąć przycisk wybranej kondygnacji. Wewnętrzne wymiary kabiny platformy wynoszą wówczas 1460 x 1140 mm. Występują tutaj zarówno drzwi kabinowe jak i przystankowe (szybowe). Drzwi są pokryte specjalnym laminatem imitującym stal nierdzewną (tzw. similinox)

Natomiast jeśli zastosujemy drzwi wychylne otwierane ręcznie (najczęściej stosuje się drzwi aluminiowe a nie stalowe, gdyż są lżejsze  wygodniejsze w użytkowaniu) platforma nie ma pełnej kabiny. Jest jedna ściana z panelem sterowym a pozostałych stron kabina jest zabezpieczona kurtynami świetlnymi. Nie ma drzwi kabinowych. Są tylko drzwi szybowe - przystankowe. Udźwig wynosi 400 kg. Platforma ma wym. 1400 x 1100 mm.  Istnieje tutaj konieczność trzymania wciśniętego przycisku podczas jazdy.

Prosimy o informację, czy Zamawiający akceptuje jedno z w/w rozwiązań, a jeśli tak to które?

Odpowiedź 5

Zamawiające akceptuje rozwiązanie drugie, zgodne z założeniami projektowymi. konstrukcja drzwi aluminiowa czy stalowa nie ma wpływu na całość rozwiązania. Drugie rozwiązanie spełnia parametry przyjęte w projekcie.

Zamawiający informuje, że wszelkie zmiany wymagają dodatkowego uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków. Obowiązek wykonania uzgodnień spocznie na wybranym oferencie.

Z poważaniem

Elżbieta Kozak

Prezes LCO Sp. z o. o.